MS1高剪切分散乳化机

设备简介

德国原装进口，分散系统采用无轴承结构，转速稳定可调，并带有转速显示、电动升降功能，可适用于高温、腐蚀及有卫生要求的工况。

本机特征

无污染设计，设备设计紧凑，方便实用工作更轻松。拆卸方便，清洗简单，符合GMP规范。

适用工艺

分散、均质、乳化、混合。

设备参数

| 功率 | 550W |
| --- | --- |
| 电源 | 220V 50/60Hz |
| 转速范围 | 600-6000rpm |
| 转速显示方式 | 数字显示 |
| 调速方式 | 变频调速 |
| 处理量(H2O) | 300ml-10000ml |
| 标准工作头配置 | 高剪切工作头 |
| 可选配工作头 | 参见可选配工作头 |
| 接触物料材质 | SS316L |
| 变频器 | 标配 |
| 工作架 | 电动升降架 |
| 包装 | 木箱 |
| 整机重量 | ~40kg |

功率：550W

电源：220V 50/60Hz

转速范围：600-6000rpm

转速显示方式：数字显示

调速方式：变频调速

处理量(H2O)：300ml-10000ml

标准工作头配置：高剪切工作头

可选配工作头：参见可选配工作头

接触物料材质：SS316L

变频器：标配

工作架：电动升降架

包装：木箱

整机重量：~40kg