FCH202-S数显加热磁力搅拌器套装

设备简介

陶瓷面板，数字式反馈控制，精确的温度控制，包含温度传感器、支杆和夹子。

本机特征

高性能微处理数码反馈控制器

极佳的温度均一性，整个面板温差小于3%

特别设计的人机工程学的飞梭按钮控制器，精确控制加热、搅拌速率及定时

外接PT100温度传感器实现样品温度精确控制

温度校正功能 (±10℃)

陶瓷面板，抗酸碱腐蚀

精巧设计机身：铝制，一次铸造成型

可存储设定的温度、时间和定时

数码 LCD背光显示

数码定时功能：99小时59分

报警功能：出错和定时结束提醒

锁定模式防止误操作 (在此模式下，飞梭按钮不可操作)

CE 认证

适用工艺

适用于样品混合、搅拌、加热、干燥等多种需求。

设备参数

加热板尺寸(mm)	180×180

搅拌量(H2O)	20升

电机输入/输出功率 (W)	9/4

速度范围(rpm)	80～1,500

最小速度调节(rpm)	5

温度范围(℃)	最高380℃

温度精度	±0.3℃（设定温度）

温度分辨率(℃)	0.1

最小温度调节(℃)	0.5

加热输出功率(W)	600

面板温差	≦10%

温度范围	+5～50℃

湿度范围	85%

搅拌棒最大长度	50mm

控制器	数码反馈控制器，飞梭旋钮(旋转+按)

显示	数码液晶显示

定时	0～99小时59分

面板材料	陶瓷板面，抗强酸强碱等腐蚀性溶液

本体材料	防锈铸造铝材

外形尺寸(w×d×h mm)	206×307×99

重量	3.3 kg

总重	5kg

电源	单相交流，220V, 50/60Hz