PRACTUM313-1CN电子天平

- Practum天平的功能

这是一款操作简单、极其坚固、性能可靠的实验室天平。对于标准应用，Practum拥有您所需的一切。因此您只需为您真正的需求付费。

称重：Practum可以称量在分析实验中遇到最重的样品，从整块的实心样品到数量极少的糊状物、粉末和液体，Practum都可以提供无与伦比的称重可靠性。

计数：我们可使用Practum天平对相同的材料（例如药片、螺钉以及其它同类部件）进行计数操作。使用Practum天平，比人工计数更简单、更快速、更准确。

密度测定：使用Practum天平和我们的可选密度工具包，您可以轻松而准确地确定实心物体的密度。

峰值保持功能：忘掉读取瞬时数据的烦恼吧！Practum可以轻松地确定和“保持”峰值。该功能被激活时，会锁定一个时间段内的最大读数；还可用于显示屏被大体积样品遮挡时锁定读数。

检重：当您需要检测不同的物体（如单个包装）是否处于特定的允许误差范围内时，Practum是您的理想之选。

在不稳定条件下称重：您的称重环境时候存在明显的震动？是否能明显感受到空气的层流？或者您是否需要确定正在不停跳动的小老鼠的确切重量？利用Practum的该项功能就可以轻松解决这一切问题。

确定差额的百分比：当需要比较不同的样品，并确定它们与参考标准之间的差异如何时，此功能可帮助您完成数学计算。

- Practum系列的全新配备

1、实用而坚固的防风罩：坚固的防风罩可以满足包括新手在内所有人的日常使用。此外，防风罩还可以整体拆卸，玻璃部件可以在洗碗机中轻松清洗。

2、坚固的称重传感器确保结果可靠：任何时候，德国制造的具有过载保护功能的高分辨率称重传感器，都能确保Practum天平具备持久可靠的性能。

3、下部吊钩称重，大尺寸容器的称量不再有障碍：通过底部的称重端口，可以轻松准确称量超大体积样品或铁磁性样品。

4、监管锁：教师和教授可通过这一实用功能来锁定菜单，以便学生将注意力集中在学习上。

5、通过USB端口可将数据传输至Microsoft Excel表格，进行完整的数据记录：当赛多利斯实验室打印机连接至Practum天平时，USB端口将会自动进行检测，并可将称重数据直接传输至Microsoft Excel电子表格，无需使用任何额外的软件。

6、按时间间隔打印输出结果，可以轻松记录称量过程变化。Practum将自动可靠地记录重量数，比如缓慢的灌注过程。

7、超大的水平调节轮及前置的水平指示气泡，轻松完成天平的水平调整。大号的水平调节轮以及便于观测的水平指示气泡，使您可以轻而易举地完成Practum天平的水平调节，确保称重结果具备出众的重复性和精确性。

- 详细参数

| 型号 | 称重范围(g) | 读数精度（mg） | 可重复性(mg) | 线性(mg) | 标准响应时间(s) | 盘尺寸直径(mm) | 称量室高度(mm) | 净重(kg) | 尺寸深*宽*高(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRACTUM313-1CN | 310 | 1 | 1 | 3 | 3 | 120 | 209 | 4.9 | 360*216*320 |

型号：PRACTUM313-1CN

称重范围(g)：310

读数精度（mg）：1

可重复性(mg)：1

线性(mg)：3

标准响应时间(s)：3

盘尺寸直径(mm)：120

称量室高度(mm)：209

净重(kg)：4.9

尺寸深*宽*高(mm)：360*216*320