高温循环油浴器适用于生物、化学、物理、植物、化工等科学上作精密恒温的直接加热和辅助加热之用。1、使用时必须先将油加入锅内，再接通电源，数字温度控制表显示实际测量温度， 设定温度。 2、使用时应注意油不能使用电热管露出油面，以免烧坏电热管，造成漏电现象。四、注意事项 3、为了确保安全，使用时请接上地线。4、严禁不加油，干烧。5、不工作时，应切断电源，以免发生意外。