LGJ-10C型冷冻干燥机

标准配置：主机+干燥室+防返油国产真空泵(可选配进口真空泵)

主要特点：

1、采用单机（进口压缩机）混合制冷剂技术， 
制冷温度低、制冷量大、功耗小。

2、冷阱兼作物料预冻室，无需配置低温冰箱。

3、液晶屏作为人机界面，曲线和数字形式实时显示物料温度和冷阱温度，数字显示真空度；

4、配有上位机通讯接口,可将冻干数据上传至计算机，便于数据的保存、浏览、分析及打印

5、具备电动化霜功能。

6、主机与真空泵间采用快卸法兰连接，使用方便。

7、采用防返油真空泵。

8、具备多种冻干所需的配置选择。

9、整机性能稳定、可靠，操作简便。

10、具有优异的性能价格比。

技术指标：

1、冷阱温度（空载时）：≤-56oC

2、极限真空度（空载时）：≤10Pa

3、最大捕水量：3Kg

4、物料托盘、冻干量等数据：

压盖型：φ180mm共2层，层间距70mm，,可装φ22mm西林瓶104支（用于瓶装物料）；

5、主机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：610× 610×400（不含干燥室）

6、整机功耗：1000VA

7、适用电源： 220V   50Hz

主要材质

- 主机顶部：不锈钢板

- 主机四周：喷塑

- 冷阱：不锈钢

- 物料架、托盘：不锈钢

- 干燥室：有机玻璃

主要配置

- 主机壹台；

- 真空泵壹台、真空管壹根、真空油壹桶；

- 压盖型：压盖装置、有机玻璃筒壹套（二层）；