LGJ-10B普通型冷冻干燥机

标准配置：主机+干燥室+防返油国产真空泵；（可选配进口真空泵）

技术指标：

1、冷阱温度（空载时）：≤-47℃

2、极限真空度（空载时）：≤10Pa

3、最大捕水量：2kg

4、物料托盘、冻干量：

普通型型：φ170mm共4层，层间距75mm，冻干面积0.1m2（散装物料）。

5、主机外形尺寸（长×宽×高）（mm）： 540×540×370（不含干燥室）

6、整机功耗： 1000VA

7、适用电源： 220V  50Hz

主要特点：

1、采用风冷冷凝式制冷系统，制冷迅速。

2、数码管实时显示冷阱盘管温度和真空度，界面清晰。

3、主机与真空泵间采用快卸法兰连接，使用方便。

4、采用防反油真空泵。

5、具备多种冻干所需的配置选择。

6、整机性能稳定、可靠，具有优异的性能价格比。

7、提供2年免费质保

注：不具备预冻功能，需要配合冰箱使用。