LT-310危险液体检测仪

产品概述：

LT310危险液体检测仪可以在短时间内鉴别各种常见易燃易爆危险液体。操作简单，携带方便。无辐射、效率高。检测无需开启包装，适用于非金属、规则外包装的危险液体检测。可探测汽油、柴油、煤油、稀料、苯类、硝基甲烷、二氯乙烷等多种易燃易爆液体。

产品特点：

- 检测效率高，瞬时可得检测结果。

- 检测无需开封，隔包装检测。

- 体积小、重量轻，可随身携带。

- AA电池供电，维护方便。

食用油检测						酒精检测					非危险液体

应用环境：

- 重要会议、赛事场馆的出入口检查。

- 重要国家机关的出入口检查。

- 机场、车站、码头、道路关卡的出入口检查。

- 日常巡逻盘查的安全性检查。

技术指标：

| 项目 | 参数指标 |
| --- | --- |
| 外形尺寸 | 135×70×24mm |
| 检测对象 | 符合《GB 12268-90》中所列，如酒精、汽油、醚类、酮类、强酸、强碱等常见危险易燃易爆液体 |
| 应用环境 | 非金属材料容器 |
| 自重 | 135g（含电池） |
| 供电方式 | 2节AA-5号电池 |
| 测试时间 | 1s内测试应答 |
| 有效检测距离 | ≤3mm |
| 检索原理 | 微波物理性识别 |
| 微波额定功率 | ≤5mw |
| 工作电流 | 50mA |
| 工作电压 | 3V |
| 工作环境 | -10～+50℃，95%湿度 |
| 工作时间 | ≥100h |