FA60高剪切分散乳化机(手动升降)

设备简介

实验室中试型设备，最大处理量30L。能准确完成从小试到工业化的生产模拟，为检验生产工艺、选择大生产设备提供依据。

本机特征

仅需更换工作头就可以实现多种工艺要求。整机具有集成的控制，变频调速、转速显示、电动升降或手动升降等功能。

适用工艺

物料的高效搅拌、分散、均质、乳化、强效混合、固液分散混合等多种工艺。

设备参数

| 功率 | 750W |
| --- | --- |
| 电源 | 220V，50Hz |
| 处理量(H2O) | 5-30L |
| 最大处理粘度 | 5000CP |
| 速度范围 | 300-6000rpm |
| 转速显示 | 数字显示 |
| 转速控制 | 变频调速 |
| 接触物料材质 | SS316L |
| 轴套材质 | PTFE |
| 标准工作头配置 | 60F |
| 允许环境温度 | 5-40℃ |
| 允许相对湿度 | 80% |
| 马达保护等级 | IP54 |
| 变频器 | 标配 |
| 过载保护 | 有 |
| 工序类型 | 分批处理 |
| 工作架、底座 | 手动升降 |
| 工作架、底座材质 | SS304、CS喷塑 |
| 升降行程 | 350 |
| 外形尺寸 | 500×400×915 |
| 重量 | ~35kg |
| 包装 | 木箱 |
| 可选配工作头 | 参见工作头选型表 |
| 可选配工作架 | 手动配重升降 |

功率：750W

电源：220V，50Hz

处理量(H2O)：5-30L

最大处理粘度：5000CP

速度范围：300-6000rpm

转速显示：数字显示

转速控制：变频调速

接触物料材质：SS316L

轴套材质：PTFE

标准工作头配置：60F

允许环境温度：5-40℃

允许相对湿度：80%

马达保护等级：IP54

变频器：标配

过载保护：有

工序类型：分批处理

工作架、底座：手动升降

工作架、底座材质：SS304、CS喷塑

升降行程：350

外形尺寸：500×400×915

重量：~35kg

包装：木箱

可选配工作头：参见工作头选型表

可选配工作架：手动配重升降