广州深华公司提供的赛多利斯FC-X紧凑型高精度防爆秤质量过硬，物美价廉。

赛多利斯FC-X紧凑型高精度防爆秤主要特点：
1.适用于防爆1区，ATEX认证：II 2G Ex ib IIC T4

2.背光图形显示，全自动内部校正

3.支持多达8台秤联网

4.标配RS232接口，可选RS485、RS422和TTY接口

5.多种应用程序功能：单位切换、计数、计算、百分比称量、检重、动物称量、统计、总计、定时、重计算、净总重配方

6.FC-BBE型和FC-CCE型防护等级IP54；FC-EDE型防护等级IP65（除FC64EDE-HX防护等级为IP44）

7.安全区域使用YPSC01-Z电源，防爆区域使用YPSC01-X电源，也可使用防爆充电电池组YRB02-X

赛多利斯FC-X紧凑型高精度防爆秤技术指标：

| 型号 | 量程(kg) | 可读性(g) | 平台尺寸(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| FC06BBE-SX | 0.62 | 0.001 | Φ 130 |
| FC2CCE-SX | 2.2 | 0.01 | 218 × 220 |
| FC6CCE-HX | 6.2 | 0.01 | 218 × 220 |
| FC6CCE-SX | 6.2 | 0.1 | 218 × 220 |
| FC12CCE-SX | 12 | 0.1 | 218 × 220 |
| FC12EDE-PX | 6/12 | 0.1/0.2 | 400 × 300 |
| FC16EDE-HX | 16 | 0.1 | 400 × 300 |
| FC34EDE-PX | 8/16/34 | 0.1/0.2/0.5 | 400 × 300 |
| FC34EDE-HX | 34 | 0.1 | 400 × 300 |
| FC64EDE-SX | 64 | 1 | 400 × 300 |
| FC64EDE-HX | 64 | 0.1 | 400 × 300 |

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。