广州深华公司提供的UV-670紫外可见分光光度计质量过硬，物美价廉

UV-670紫外可见分光光度计通过简单的参数设定，方便地进行光度分析、定量分析、动力学测试，配合专业的扫描分析软件，可实现全波长光谱扫描、多波长测试、DNA/蛋白质分析。

UV-670紫外可见分光光度计技术参数：
波长范围        190-900nm
光谱带宽  0.1nm/0.2nm/0.5nm/1.0nm/2.0nm/4.0nm可调
光学系统  非对称垂直式双光束高性能全息光栅1600条/毫米
波长准确度  ±0.3nm
波长重复性  ≤0.1nm
光度准确度  ±0.002A(0-0.5A);±0.004A(0.5-1A);±0.3%T(0-100%T)
光度重复性  ≤0.001A(0-0.5A);≤0.002A(0.5-1A);≤0.15%T(0-100%T)
杂散光  ≤0.010%T（220nm,360nm处）
扫描速度  高、中、低速可选，最高3800nm/min
光度范围  -4 ~ 4A, 0-200%T.0-9999C
基线漂移  ±0.0003A/h （500nm预热后）
基线平直度  ±0.001A
噪声水平  0.0002Abs(500nm处)
工作方式  A,  T,  C,  E
光源  进口长寿命氘灯，钨灯
检测器  进口光电倍增管
显示方式  PC联机模式
数据输出  USB标准数据输出口，并行打印输出口
电源  AC 220V/50Hz 或AC 110V/60Hz
仪器尺寸  600 x 480 x 260mm
重量  32kg

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。