广州深华提供上海美谱达可见分光光度计V-1800质量过硬价廉物美。

上海美谱达可见分光光度计V-1800主要特点：  
1. 仪器采用128×64位点阵液晶显示器，可直接显示标准曲线及其方程、动力学测试曲线，同时可显示200组测试数据；   
2. 首次实现了在低价位仪器主机上进行动力学测试；   
3. 可存储多达100条标准曲线及200组测试数据；   
4. 设计独特的光学系统、1200条/mm光栅和原装进口的接收器确保仪器有优良的性能指标；   
5. 自动波长校准、自动波长设定、自动切换光源；自动控制氘灯和钨灯的开关；实时监控灯的点亮时间；   
6. 宽大的样品室，可容纳5~100mm各种规格的比色皿   
7. 薄膜按键，操作简单、方便；   
8. 采用与国际潮流同步的USB数据输出接口，可选配美谱达数据处理软件联机测试；   
9. 插座式氘灯和钨灯设计，换灯时免光学调试；   
10. 选配Mapada扫描型专业软件，可实现包括有光度测量、定量分析（含标准曲线功能）、全波长光谱扫描、动力学（时间）扫描、多波长测试等多种强大的功能，充分满足您测试的多样化要求

上海美谱达可见分光光度计V-1800技术参数：      
型号：V-1800   
波长范围：320-1100nm   
光谱带宽：2nm   
波长准确度：±0.5nm   
波长重复性：≤0.2nm   
光度准确度：0.3%T (0-100%T) 、±0.002A(0-0.5A) 、±0.004A(0.5-1A)   
光度重复性：≤0.15%T (0-100%T)、0.001A(0-0.5A)、0.002A(0.5-1A)   
杂散光：≤0.05%T@220nm , 360nm   
稳定性：±0.001A/h @500nm   
基线平直度：±0.002A   
噪声：±0.0005A   
显示方式：128*64大屏幕液晶显示   
工作方式：T,A,C ,E  
波长设置方式：自动   
显示范围：0-200%T , -0.3 - 3A   
检测器：进口硅光二级管   
光源：进口长寿命钨灯   
键盘：薄膜数字式按键   
数据输出：USB口   
打印输出：并口   
电源：AC 220/50Hz 或 AC 110/60Hz   
仪器尺寸：470*370*180mm   
主机重量：14kg  

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果