广州深华公司提供的中科美菱4℃血液冷藏箱质量过硬，物美价廉。

中科美菱4℃血液冷藏箱主要特点：
人性化设计：箱体采用优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺，表面色泽柔和；三层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防淋露加热功能，方便在湿度大的环境下使用；门体配锁，箱体底部四个万向脚轮，带自锁功能，箱内照明系统使箱体内部一目了然；优质不锈钢抽屉或便调整搁架，存取物品方便，且易于清洗；配备后备电池、温度记录仪；可选配存血筐，ESP应急电源。 

　　高精度电脑温度控制系统：箱体内部3个精密温度传感器，在环境温度16℃－32℃的状况下，仍能够保持箱体内部温度4±1℃精确稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；自动温度控制：大屏幕液晶显示，在2℃-8℃范围内可微调温度设定值（工厂模式），温度控制精度1℃，温度显示精度0.1℃；完善的声光报警系统：具有高低温报警、传感器故障、开门报警、断电报警等多种声光报警功能，物品存放更安全。

　　独特的制冷系统：采用国际名牌高效压缩机，节能静音；风冷式高效冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速。

中科美菱4℃血液冷藏箱技术指标：

中科美菱XC-88L 4℃血液冷藏箱

容积 88L
外形尺寸 500*450*1515(深*宽*高mm)
输入功率 350W
储存温度 4±1℃
气候类型 N
样式 立式，多层透明保温玻璃门，内充惰性气体，门体带防凝露加热功能，门体配锁，底部带万向脚轮，带自锁功能；
制冷方式 风冷
外观颜色 浅色
材料 柜体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺；
内胆材料：高级不锈钢板；
保温材料：无CFC聚氨酯发泡；
功能介绍 控温方式：高精度微电脑温度控制系统；
高精度电脑温度控制系统，箱体内部多个精密温度传感器；
智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；
自动温度控制：上下点平均温度数字显示，便于准确观察监控箱体内温度，温度控制精度±1℃，温度显示精度0.1℃;
完善的声光报警系统：具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警等多种声光报警功能，物品存放安全
安全门锁，防止随意开启；
特色功能 箱内照明系统，箱体内部一目了然
智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性
配备后备电池、温度打印机
压缩机：采用名牌高效压缩机，节能静音，无氟环保制冷剂
风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，制冷迅速
装箱清单 产品合格证书：一份；
产品维修与使用说明书：一份；
产品保修凭证：一份
钥匙：1套
资格证明 医疗器械生产企业许可证
ISO9001质量管理体系认证
ISO14001环境管理体系认证
ISO13485医疗器械质量管理体系认证
OHSAS18001职业健康体系认证
医疗器械产品注册证
保修期 验收合格后，整机免费保修3年，终身维修；
售后服务 接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务
维修网点 全国各地均设有维修网点
技术服务 终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务

中科美菱XC-240L4℃血液冷藏箱

容积 240L
外形尺寸 615*605*1615(深*宽*高mm)
输入功率 500W
储存温度 4±1℃
气候类型 N
样式 立式，双层透明保温玻璃门，门体配锁，底部带脚轮，方便移动；
制冷方式 风冷
外观颜色 浅色
材料 柜体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺；
内胆材料：ABS高级防腐工程塑料；
保温材料：无CFC聚氨酯发泡；
功能介绍 控温方式：高精度微电脑温度控制系统；
高精度电脑温度控制系统，箱体内部多个精密温度传感器；
智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；
自动温度控制：上下点平均温度显示，便于准确观察监控箱体内温度，温度控制精度±1℃，温度显示精度0.1℃；
完善的声光报警系统：具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警等多种声光报警功能，物品存放安全
安全门锁，防止随意开启；
特色功能 可调整浸塑搁架，存取物品更方便，且易于清洗
箱内照明系统，箱体内部一目了然
智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性
配备后备电池、温度打印机
压缩机：采用名牌高效压缩机，节能静音，无氟环保制冷剂
风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，制冷迅速
标配打印机
装箱清单 产品合格证书：一份；
产品维修与使用说明书：一份；
产品保修凭证：一份
钥匙：1套
资格证明 医疗器械生产企业许可证
ISO9001质量管理体系认证
ISO14001环境管理体系认证
ISO13485医疗器械质量管理体系认证
OHSAS18001职业健康体系认证
医疗器械产品注册证
保修期 验收合格后，整机免费保修3年，终身维修，并提供厂家售后服务承诺
售后服务 接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务
维修网点 全国各地均设有维修网点
技术服务 终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务

中科美菱XC-268L4℃血液冷藏箱

容积 268L
外形尺寸 700*628*1662(深*宽*高mm)
输入功率 400W
储存温度 4±1℃
气候类型 N
样式 立式，多层透明保温玻璃门，内充惰性气体，门体带防凝露加热功能，门体配锁，底部带万向脚轮，带自锁功能；
制冷方式 风冷
外观颜色 浅色
材料 柜体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺；
内胆材料：高级不锈钢板；
保温材料：无CFC聚氨酯发泡；
功能介绍 控温方式：高精度微电脑温度控制系统；
高精度电脑温度控制系统，箱体内部多个精密温度传感器；
智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；
自动温度控制：上下点平均温度显示，便于准确观察监控箱体内温度，温度控制精度±1℃，温度显示精度0.1℃；
完善的声光报警系统：具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警等多种声光报警功能，物品存放安全
安全门锁，防止随意开启；
特色功能 箱内照明系统，箱体内部一目了然
智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性
配备后备电池、温度打印机
压缩机：采用名牌高效压缩机，节能静音，无氟环保制冷剂
风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，制冷迅速
标配打印机
装箱清单 产品合格证书：一份；
产品维修与使用说明书：一份；
产品保修凭证：一份
钥匙：1套
资格证明 医疗器械生产企业许可证
ISO9001质量管理体系认证
ISO14001环境管理体系认证
ISO13485医疗器械质量管理体系认证
OHSAS18001职业健康体系认证
医疗器械产品注册证
保修期 验收合格后，整机免费保修3年，终身维修，提供厂家售后服务承诺
售后服务 接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务
维修网点 全国各地均设有维修网点
技术服务 终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务

中科美菱XC-280L4℃血液冷藏箱

容积 280L
外形尺寸 615*605*1780(深*宽*高mm)
输入功率 500W
储存温度 4±1℃
气候类型 N
样式 立式，双层透明保温玻璃门，门体配锁，底部带脚轮，方便移动；
制冷方式 风冷
外观颜色 浅色
材料 柜体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺；
内胆材料：ABS高级防腐工程颜料；
保温材料：无CFC聚氨酯发泡；
功能介绍 高精度电脑温度控制系统，箱体内部多个精密温度传感器；
智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；
自动温度控制：上下点平均温度显示，便于准确观察监控箱体内温度，温度控制精度±1℃，温度显示精度0.1℃；
完善的声光报警系统：具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警等多种声光报警功能，物品存放安全
安全门锁，防止随意开启；
特色功能 可调整浸塑搁架，存取物品更方便，且易于清洗
箱内照明系统，箱体内部一目了然
智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性
配备后备电池、温度打印机
压缩机：采用名牌高效压缩机，节能静音，无氟环保制冷剂
风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，制冷迅速
装箱清单 产品合格证书：一份；
产品维修与使用说明书：一份；
产品保修凭证：一份
钥匙：1套
资格证明 医疗器械生产企业许可证
ISO9001质量管理体系认证
ISO14001环境管理体系认证
ISO13485医疗器械质量管理体系认证
OHSAS18001职业健康体系认证
医疗器械产品注册证
保修期 验收合格后，整机免费保修3年，终身维修
售后服务 接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务
维修网点 全国各地均设有维修网点
技术服务 终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务

中科美菱XC-358L4℃血液冷藏箱

容积 358L
外形尺寸 700*628*1962(深*宽*高mm)
输入功率 580W
储存温度 4±1℃
气候类型 N
样式 立式，多层透明保温玻璃门，内充惰性气体，门体带防凝露加热功能，门体配锁，底部带万向脚轮，带自锁功能；
制冷方式 风冷
外观颜色 浅色
材料 柜体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺；
内胆材料：高级不锈钢板；
保温材料：无CFC聚氨酯发泡；
功能介绍 控温方式：高精度微电脑温度控制系统；
高精度电脑温度控制系统，箱体内部多个精密温度传感器；
智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；
自动温度控制：上下点平均温度显示，便于准确观察监控箱体内温度，温度控制精度±1℃，温度显示精度0.1℃；
完善的声光报警系统：具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警等多种声光报警功能，物品存放安全
安全门锁，防止随意开启；
特色功能 箱内照明系统，箱体内部一目了然
智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性
配备后备电池、温度打印机
压缩机：采用名牌高效压缩机，节能静音，无氟环保制冷剂
风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，制冷迅速
装箱清单 产品合格证书：一份；
产品维修与使用说明书：一份；
产品保修凭证：一份
钥匙：1套
资格证明 医疗器械生产企业许可证
ISO9001质量管理体系认证
ISO14001环境管理体系认证
ISO13485医疗器械质量管理体系认证
OHSAS18001职业健康体系认证
医疗器械产品注册证
保修期 验收合格后，整机免费保修三年，终身维修；
售后服务 接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务
维修网点 全国各地均设有维修网点
技术服务 终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务

中科美菱XC-588L4℃血液冷藏箱

容积 588L
外形尺寸 800*760*1977(深*宽*高mm)
输入功率 650W
储存温度 4±1℃
气候类型 N
样式 立式，多层透明保温玻璃门，内充惰性气体，门体带防凝露加热功能，门体配锁，底部带万向脚轮，带自锁功能；
制冷方式 风冷
外观颜色 浅色
材料 柜体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺；
内胆材料：高级不锈钢板；
保温材料：无CFC聚氨酯发泡；
功能介绍 控温方式：高精度微电脑温度控制系统；
高精度电脑温度控制系统，箱体内部多个精密温度传感器；
智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；
自动温度控制：上下点平均温度显示，便于准确观察监控箱体内温度，温度控制精度±1℃，温度显示精度0.1℃；
完善的声光报警系统：具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警等多种声光报警功能，物品存放安全；
安全门锁，防止随意开启；
特色功能 箱内照明系统，箱体内部一目了然；
智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；
配备后备电池、温度打印机
压缩机：采用名牌高效压缩机，节能静音，无氟环保制冷剂；
风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，制冷迅速
装箱清单 产品合格证书：一份；
产品维修与使用说明书：一份；
产品保修凭证：一份
钥匙：1套
资格证明 医疗器械生产企业许可证
ISO9001质量管理体系认证
ISO14001环境管理体系认证
ISO13485医疗器械质量管理体系认证
OHSAS18001职业健康体系认证
医疗器械产品注册证
保修期 验收合格后，整机免费保修3年，终身维修
售后服务 接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务
维修网点 全国各地均设有维修网点
技术服务 终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务

中科美菱XC-950L4℃血液冷藏箱

容积 950L
外形尺寸 780*1200*1894(深*宽*高mm)
输入功率 700W
储存温度 4±1℃
气候类型 N
样式 立式，双层透明保温玻璃门，防凝露热风循环系统，方便在湿度大的环境下使用，门体配锁，底部带脚轮，方便移动；
制冷方式 风冷
外观颜色 浅色
材料 柜体材料：优质结构钢板；
内胆材料：轧花不锈钢；
保温材料：无CFC聚氨酯发泡；
功能介绍 控温方式：高精度微电脑温度控制系统；
高精度电脑温度控制系统，箱体内部多个精密温度传感器；
优化风道设计，智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；
自动温度控制：上下点平均温度显示，便于准确观察监控箱体内温度，温度控制精度±1℃，温度显示精度0.1℃;
完善的声光报警系统：具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警等多种声光报警功能，物品存放安全
安全门锁，防止随意开启；
特色功能 优质浸塑钢丝搁架，存取物品更方便，且易于清洗
箱内照明系统，箱体内部一目了然
智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性
风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，制冷迅速
配备后备电池、温度打印机
压缩机：采用国际名牌高效压缩机，节能静音，无氟环保制冷剂
装箱清单 产品合格证书：一份；
产品维修与使用说明书：一份；
产品保修凭证：一份
钥匙：1套
资格证明 医疗器械生产企业许可证
ISO9001质量管理体系认证
ISO14001环境管理体系认证
ISO13485医疗器械质量管理体系认证
OHSAS18001职业健康体系认证
医疗器械产品注册证
保修期 验收合格后，整机免费保修3年，终身维修
售后服务 接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务
维修网点 全国各地均设有维修网点
技术服务 终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。