广州深华提供上海美谱达紫外可见分光光度计UV-3300PC质量过硬，价廉物美。

上海美谱达紫外可见分光光度计UV-3300PC主要特点：  
1. 仪器采用320*240、3.8英寸大屏幕液晶显示器，能直接显示标准曲线、波长扫描、动力学扫描等各种图谱，中文操作界面，使您的使用更加简单、便捷；   
2. 设计独特的光学系统、1200条/mm高性能全息光栅、原装进口的高性能接收器确保仪器有优良的性能指标。长光程设计，实现了更高的分辨率，使得微量测量时精度更高。   
3. 进口环保型氘灯系统，有效减少您对臭氧的吸入；   
4. 先进的控制系统，能实时监控氘灯和钨灯的点亮时间；   
5. 插座式氘灯和钨灯设计，能使您在换灯后免去光学调试的烦恼；   
6. 宽大的样品室，可容纳5-100mm各种规格的比色皿；   
7. 可直接连接打印机，打印图谱和实验数据；   
8. GLP自我鉴定功能，可根据需要随时检测仪器的波长精度和光度精度，并出具检测报告；   
9. 强大的存储功能，能保存各种类型的数据和图谱；   
10.通过标配的Mapada专业扫描软件，可直接联机操作。

上海美谱达紫外可见分光光度计UV-3300PC技术参数：      
型号：UV-3300PC   
波长范围：190-1100nm   
光谱带宽：1nm   
波长准确度：±0.3nm   
波长重复性：≤0.2nm   
光度准确度：0.2%T (0-100%T) 、±0.002A(0-0.5A) 、±0.004A(0.5-1A)   
光度重复性：≤0.15%T (0-100%T)、0.001A(0-0.5A)、0.002A(0.5-1A)   
杂散光：≤0.03%T＠220nm , 360nm   
稳定性：±0.001A/h ＠500nm   
基线平直度：±0.0015A   
噪声：±0.0005A   
显示方式：320*240大屏幕液晶显示   
工作方式：T,A,C ,E  
扫描速度：高、中、低三档可选 ，最高3800nm/min  
波长设置方式：自动   
显示范围：0-200%T , -4.0 - 4A   
检测器：进口硅光二级管   
光源：进口长寿命钨灯、氘灯   
键盘：薄膜数字式按键   
数据输出：USB口   
打印输出：并口   
电源：AC 220/50Hz 或 AC 110/60Hz   
仪器尺寸：590*420*260mm   
主机重量：20kg  

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。