广州深华公司提供的赛多利斯Midrics全不锈钢防爆工业秤质量过硬，物美价廉。

赛多利斯Midrics全不锈钢防爆工业秤主要特点：
1.适用于防爆2/22区，ATEX: II 3 GD Ex nA nL IIC T5

2.全AISI 304不锈钢结构

3.有限元设计的坚固秤体结构，其水平平面区域更小，更易清洁

4.2种不锈钢显示器，带背光的20 mm大字体显示，有棒图指示

5.可选RS232/RS485/4-20 mA/以太网多种接口方式

赛多利斯Midrics全不锈钢防爆工业秤技术指标：

2种显示控制器提供不同等级应用程序

| MW1S | 20 mm LCD 背光显示 标准数据接口RS-232 用于简单称量 SQmin最小称样量 |
| --- | --- |
| MW2S | 20 mm LCD 背光显示 称量数据状态显示器 集成LED用于检重(红-绿-黄) 标准数据接口RS-232 条形码阅读器接口 可连接第二称量平台 应用程序：称量、计数、检重、分类（3到5级），总计、净总计、动物称量、平均、百分比称量、不确定称量 SQmin最小称样量 |

Midrics全不锈钢防爆工业秤完全采用AISI 304不锈钢制造

| 型号 | 量程(kg) | 可读性-L-Y2(g) | 可读性-I-Y2(g) | 台面尺寸(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1C-3DC | 3 | 0.2 | 0.1 | 320×240 |
| 1C-6DC | 6 | 0.5 | 0.2 | 320×240 |
| 1C-15DC | 15 | 1 | 0.5 | 320×240 |
| 1C-30ED | 30 | 2 | 1 | 400×300 |
| 1C-30FE | 30 | 2 | 1 | 500×400 |
| 1C-60ED | 60 | 5 | 2 | 400×300 |
| 1C-60FE | 60 | 5 | 2 | 500×400 |
| 4C-60GF | 60 | 5 | 2 | 650×500 |
| 4C-60IG | 60 | 5 | 2 | 800×600 |
| 1C-150FE | 150 | 10 | 5 | 500×400 |
| 4C-150GF | 150 | 10 | 5 | 650×500 |
| 4C-150IG | 150 | 10 | 5 | 800×600 |
| 4C-150II | 150 | 10 | 5 | 800×800 |
| 4C-150LL | 150 | 10 | 5 | 1000×1000 |
| 4C-150NN | 150 | 10 | 5 | 1250×1250 |
| 4C-300GF | 300 | 20 | 10 | 650×500 |
| 4C-300IG | 300 | 20 | 10 | 800×600 |
| 4C-300II | 300 | 20 | 10 | 800×800 |
| 4C-300LL | 300 | 20 | 10 | 1000×1000 |
| 4C-300NN | 300 | 20 | 10 | 1250×1250 |
| 4C-600II | 600 | 50 | 20 | 800×800 |
| 4C-600LI | 600 | 50 | 20 | 1000×800 |
| 4C-600LL | 600 | 50 | 20 | 1000×1000 |
| 4C-600NL | 600 | 50 | 20 | 1250×1000 |
| 4C-600NN | 600 | 50 | 20 | 1250×1250 |
| 4C-600RN | 600 | 50 | 20 | 1500×1250 |
| 4C-600RR | 600 | 50 | 20 | 1500×1500 |
| 4C-600WR | 600 | 50 | 20 | 2000×1500 |
| 4C-1500II | 1500 | 100 | 50 | 800×800 |
| 4C-1500LI | 1500 | 100 | 50 | 1000×800 |
| 4C-1500LL | 1500 | 100 | 50 | 1000×1000 |
| 4C-1500NL | 1500 | 100 | 50 | 1250×1000 |
| 4C-1500NN | 1500 | 100 | 50 | 1250×1250 |
| 4C-1500RN | 1500 | 100 | 50 | 1500×1250 |
| 4C-1500RR | 1500 | 100 | 50 | 1500×1500 |
| 4C-1500WR | 1500 | 100 | 50 | 2000×1500 |
| 4C-3000II | 3000 | 200 | 100 | 800×800 |
| 4C-3000LI | 3000 | 200 | 100 | 1000×800 |
| 4C-3000LL | 3000 | 200 | 100 | 1000×1000 |
| 4C-3000NL | 3000 | 200 | 100 | 1250×1000 |
| 4C-3000NN | 3000 | 200 | 100 | 1250×1250 |
| 4C-3000RN | 3000 | 200 | 100 | 1500×1250 |
| 4C-3000RR | 3000 | 200 | 100 | 1500×1500 |
| 4C-3000WR | 3000 | 200 | 100 | 2000×1250 |

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。