广州深华公司提供的NanoGenius超微量分析仪质量过硬，物美价廉

NanoGenius超微量分析仪超微量普通光度计两用的仪器，最小测量值达到0.2ul，不限浓度，节省样品用量。

NanoGenius超微量分析仪技术参数：
光程0.2mm
最小样本量0.2-2.0μL
浓度范围2.5-7500ng/μL
检测下限10ng/μL
最大浓度5000ng/μL
DNA重复性<±1.0%NanoGenius超微量分析仪光度技术参数
波长范围190-1100nm
光谱宽度4.0nm
光学系统  单光束高性能全息光栅1200mm
波长准确度±0.5nm
波长重复性0.3nm
扫描   高、中、低、最高3000nm/min
光度准确度±0.5%Tor±0.004A@1A
光度范围0-200%T，-0.3-0.3A，0-9999Conc
杂散光0.05%T@220，,340nm
基线漂移±0.0008A/n@500nm
显示方式324×240大屏幕液晶显示
基线平直度±0.02A
光源    进口长寿命钨灯，氙灯
重量 14kg

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。