广州深华公司提供的中科美菱DW-GL388-65℃超低温冰箱质量过硬，物美价廉。

中科美菱DW-GL388-65℃超低温冰箱用途：可用于科研研究、特殊材料的低温试验，冻存红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、细菌、精液、生物制品、远洋制品、电子器件等 
工作条件： 220V，50Hz

中科美菱DW-GL388-65℃超低温冰箱技术指标：

容积 388L
外形尺寸 940*840*1999(深*宽*高mm)
输入功率 1800W
储存温度 -10～-65℃
气候类型 N
样式 立式旁开门，内外双层门，安全门锁设计，底部带脚轮，内部可调式层架
制冷方式 直冷
外观颜色 浅色
材料 柜体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺，内壁为高级防腐不锈钢板；
内胆材料：全不锈钢内胆；
保温材料：无CFC聚氨酯发泡，加厚保温层，VIP保温板；
功能介绍 控温方式：高精度电脑温度控制；
高精度电脑温度控制系统，铂电阻温度传感器；数码温度显示，可显示箱内实时温度和各种设定参数，故障提示功能，运行状态一目了然；
显示精度：0.1℃
完善的声光报警功能：高温、低温、低电池、开门、过滤网堵塞、系统故障报、电源异常、断电报警、传感器故障、环温高报警等多种报警功能，确保箱内物品存放安全
键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；门体带自锁把手
特色功能 采用由中国科学院理化所发明的“中华80-1号”完全环保制冷工质，该成果通过五位著名院士组成的国家级鉴定；
采用拥有中国自主知识产权的独特制冷回路和制冷技术；
采用特有的二次发泡技术，有效防止隔热层的低温破坏，达到国际领先的保温效果；
超厚保温层，保温效果好
旋转助力把手，开启轻便，箱体锁和键盘锁双重锁保护，防止随意调整运行参数
压缩机：采用国际名牌全封闭高效压缩机；
风扇电机：采用德国E-bm国际名牌风扇电机
标配打印机
装箱清单 除霜铲：1把
钥匙：1套
产品合格证书：一份；
产品维修与使用说明书：一份；
产品保修凭证：一份
资格证明 医疗器械生产企业许可证
ISO9001质量管理体系认证
ISO14001环境管理体系认证
ISO13485医疗器械质量管理体系认证
OHSAS18001职业健康体系认证
医疗器械产品注册证
保修期 验收合格后，整机免费保修三年，终身维修，并提供厂家售后服务承诺。
售后服务 接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务
维修网点 全国各地均设有维修网点
技术服务 终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。