广州深华提供上海美谱达紫外可见分光光度计UV-1200质量过硬价廉物美。

上海美谱达紫外可见分光光度计UV-1200主要特点：  
1.仪器采用128×64位点阵液晶显示器，能直接显示标准曲线、曲线方程及其相关系数、200组测试数据，并可选配热敏、针式等类型的打印机打印数据；   
2.主机可保存100条标准曲线，方便以后随时调用此曲线。同时可保存200组测试数据，从此免除你意外丢失数据的烦恼。   
3.与国际潮流同步的USB数据输出接口，可选配美谱达多种应用软件进行联机操作；   
4.独特的光学系统、1200条/mm光栅和原装进口的接收器确保仪器具有优良的性能指标；   
5.自动波长校准、自动波长设定、自动光源切换   
6.可单独控制氘灯和钨灯   
7.宽大的样品室，可容纳5~100mm各种规格的比色皿   
8.插座式氘灯和钨灯设计，换灯时免光学调试  

上海美谱达紫外可见分光光度计UV-1200 技术参数： 
仪器型号：UV-1200   
波长范围：200-1000nm   
光谱带宽：4nm   
波长准确度：±1nm   
波长重复性：0.5nm   
光度准确度：±0.5%T   
光度重复性：0.3%T   
杂散光：0.2%T（360nm处）   
稳定性：±0.002A/h(500nm处)   
显示方式：128×64位大屏幕液晶显示器   
工作方式：吸光度、透过率、能量 、浓度  
波长设置方式：自动   
吸光度范围：-0.3-3A，0-200%T   
检测器： 进口硅光二极管   
光源： 进口品牌钨灯   
键盘： 触摸式按键   
数据输出： USB标准接口   
打印输出： 并口   
电源： AC 220V/50Hz 或 110V/60Hz   
仪器尺寸： 490*360*210mm   
机重量： 12kg

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果