广州深华公司提供的赛多利斯Midrics带框架平台秤质量过硬，物美价廉。

赛多利斯Midrics带框架平台秤主要特点：
1.特殊结构的摇摆式传力机构、保持垂直传力、具有自动复位功能

2.操作简单、设置方便

3.多点线性校准

4.可选RS232、RS422/485、4-20mA、数字输入/输出、以太网接口等

5.可选内置充电电池

6.防护等级IP65

7.特别适用于吊装货物称量、铲车铲放货物称量、小车搬运货物称量

8.可选配Y2选件在防爆2区和22区使用

赛多利斯Midrics带框架平台秤技术指标：

2种显示控制器提供不同等级应用程序

| MK1P | 20 mm LCD 背光显示 标准数据接口RS-232 用于简单称量 SQmin最小称样量 |
| --- | --- |
| MK2P | 20 mm LCD 背光显示 称量数据状态显示器 集成LED用于检重(红-绿-黄) 标准数据接口RS-232 条形码阅读器接口 可连接第二称量平台 应用程序：称量、计数、检重、分类（3到5级），总计、净总计、动物称量、平均、百分比称量、不确定称量 SQmin最小称样量 |

Midrics工业秤框架和台面喷塑

| 型号 | 量程(kg) | 可读性-L(g) | 台面尺寸(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4C-1000LL | 1000 | 100 | 1000×1000 |
| 4C-1000NL | 1000 | 100 | 1200×1000 |
| 4C-1000NN | 1000 | 100 | 1200×1200 |
| 4C-1000RN | 1000 | 100 | 1500×1200 |
| 4C-1000RR | 1000 | 100 | 1500×1500 |
| 4C-1000WR | 1000 | 100 | 2000×1500 |
| 4C-2000LL | 2000 | 200 | 1000×1000 |
| 4C-2000NL | 2000 | 200 | 1200×1000 |
| 4C-2000NN | 2000 | 200 | 1200×1200 |
| 4C-2000RN | 2000 | 200 | 1500×1200 |
| 4C-2000RR | 2000 | 200 | 1500×1500 |
| 4C-2000WR | 2000 | 200 | 2000×1500 |
| 4C-2000WW | 2000 | 200 | 2000×2000 |
| 4C-3000LL | 3000 | 200 | 1000×1000 |
| 4C-3000NL | 3000 | 200 | 1200×1000 |
| 4C-3000NN | 3000 | 200 | 1200×1200 |
| 4C-3000RN | 3000 | 200 | 1500×1200 |
| 4C-3000RR | 3000 | 200 | 1500×1500 |
| 4C-3000WR | 3000 | 200 | 2000×1500 |
| 4C-3000WW | 3000 | 200 | 2000×2000 |
| 4C-5000NN | 5000 | 500 | 1200×1200 |
| 4C-5000RN | 5000 | 500 | 1500×1200 |
| 4C-5000RR | 5000 | 500 | 1500×1500 |
| 4C-5000WR | 5000 | 500 | 2000×1500 |
| 4C-5000WW | 5000 | 500 | 2000×2000 |

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。