广州深华公司提供的安泰VS系列新颖型洁净工作台质量过硬，物美价廉。

安泰VS系列新颖型洁净工作台主要特点：
智能洁净工作台产品特征：
1、具有紧凑的前置进风和开放式的大面积匀流送风；
2、前端曲面一体成型的不锈钢作业台面配以园弧形过渡的侧面立柱使其更有人性化；
3、照明和杀菌系统的安全互锁；
4、运用一键式的风速自动控制；
5、采用了专利技术的任意定位移门系统；
6、可选配智能化的友好对话界面，完全实时显示其风速、风机、过滤器和灯具等元器件的各种运行状
    态和故障自动报警；

高级洁净工作台产品特征：
1、具有紧凑的前置进风和开放式的大面积匀流送风；
2、前端曲面一体成型的不锈钢作业台面配以园弧形过渡的侧面立柱使其更有人性化；
3、照明和杀菌系统的安全互锁；
4、运用一键式的风速控制和数显系统；
5、采用了专利技术的任意定位移门系统；

标准洁净工作台产品特征：

1.采用了专利技术的任意定位移门系统；

2.前端曲面一体成型的不锈钢作业台面；

3.运用一键式的风速控制系统；

4.照明和杀菌系统的安全互锁。

安泰VS系列新颖型洁净工作台技术指标：

VS-842K型新颖型洁净工作台

洁净等级：ISO 5级，100级（美联邦）；
平均风速：≥0.3m/s (可调)；
噪声：≤62dB；
照度：≥300Lx；
电源：~220V/50Hz；
输入功率：300VA；
重量：140kg；
工作区尺寸（mm）：640x615x570；
装置外形尺寸（mm）：840x810x1585；
高效过滤器规格及数量：760x610x50x1；
荧光灯/紫外灯规格及数量：18W x 2；
适用人数：单人单面；

VS-1302L型新颖型洁净工作台

洁净等级：ISO 5级，100级（美联邦）；
平均风速：≥0.3m/s (可调)；
噪声：≤62dB；
照度：≥300Lx；
电源：~220V/50Hz；
输入功率：600VA；
重量：190kg；
工作区尺寸（mm）：1100x615x720；
装置外形尺寸（mm）：1300x810x1735；
高效过滤器规格及数量：610x610x50x2；
荧光灯/紫外灯规格及数量：30W x 2；
适用人数：双人单面；

VS-842K-U型新颖型洁净工作台

洁净等级：ISO 5级，100级（美联邦）；
平均风速：≥0.3m/s (可调)；
噪声：≤62dB；
照度：≥300Lx；
电源：~220V/50Hz；
输入功率：300VA；
重量：140kg；
工作区尺寸（mm）：640x615x570；
装置外形尺寸（mm）：840x810x1585；
高效过滤器规格及数量：760x610x50x1；
荧光灯/紫外灯规格及数量：18W x 1/20W x 1；
菌落数：≤0.5个/皿（Φ90）•时；
适用人数：单人单面；

VS-1302L-U型新颖型洁净工作台

洁净等级：ISO 5级，100级（美联邦）；
平均风速：≥0.3m/s (可调)；
噪声：≤62dB；
照度：≥300Lx；
电源：~220V/50Hz；
输入功率：600VA；
重量：190kg；
工作区尺寸（mm）：1100x615x720；
装置外形尺寸（mm）：1300x810x1735；
高效过滤器规格及数量：610x610x50x2；
荧光灯/紫外灯规格及数量：30W x 1/30W x 1；
菌落数：≤0.5个/皿（Φ90）•时；
适用人数：双人单面；

VS-841K型新颖型洁净工作台

洁净等级：ISO 5级，100级（美联邦）；
平均风速：≥0.3m/s (可调)；
噪声：≤62dB；
照度：≥300Lx；
电源：~220V/50Hz；
输入功率：300VA；
重量：140kg；
工作区尺寸（mm）：640x615x570；
装置外形尺寸（mm）：840x810x1585；
高效过滤器规格及数量：760x610x50x1；
荧光灯/紫外灯规格及数量：18W x 2；
适用人数：单人单面；

VS-1301L型新颖型洁净工作台

洁净等级：ISO 5级，100级（美联邦）；
平均风速：≥0.3m/s (可调)；
噪声：≤62dB；
照度：≥300Lx；
电源：~220V/50Hz；
输入功率：600VA；
重量：190kg；
工作区尺寸（mm）：1100x615x720；
装置外形尺寸（mm）：1300x810x1735；
高效过滤器规格及数量：610x610x50x2；
荧光灯/紫外灯规格及数量：30W x 2；
适用人数：双人单面；

VS-841K-U型新颖型洁净工作台

洁净等级：ISO 5级，100级（美联邦）；
平均风速：≥0.3m/s (可调)；
噪声：≤62dB；
照度：≥300Lx；
电源：~220V/50Hz；
输入功率：300VA；
重量：140kg；
工作区尺寸（mm）：640x615x570；
装置外形尺寸（mm）：840x810x1585；
高效过滤器规格及数量：760x610x50x1；
荧光灯/紫外灯规格及数量：18W x 1/20W x 1；
菌落数：≤0.5个/皿（Φ90）•时；
适用人数：单人单面；

VS-1301L-U型新颖型洁净工作台

洁净等级：ISO 5级，100级（美联邦）；
平均风速：≥0.3m/s (可调)；
噪声：≤62dB；
照度：≥300Lx；
电源：~220V/50Hz；
输入功率：600VA；
重量：190kg；
工作区尺寸（mm）：1100x615x720；
装置外形尺寸（mm）：1300x810x1735；
高效过滤器规格及数量：610x610x50x2；
荧光灯/紫外灯规格及数量：30W x 1/30W x 1；
菌落数：≤0.5个/皿（Φ90）•时；
适用人数：双人单面；

VS-840K型新颖型洁净工作台

洁净等级：ISO 5级，100级（美联邦）；
平均风速：≥0.3m/s (可调)；
噪声：≤62dB；
照度：≥300Lx；
电源：~220V/50Hz；
输入功率：300VA；
重量：145kg；
工作区尺寸（mm）：680x650x570；
装置外形尺寸（mm）：840x825x1625；
高效过滤器规格及数量：760x610x50x1；
荧光灯/紫外灯规格及数量：18W x 2；
适用人数：单人单面；

VS-1300L型新颖型洁净工作台
洁净等级：ISO 5级，100级（美联邦）；
平均风速：≥0.3m/s (可调)；
噪声：≤62dB；
照度：≥300Lx；
电源：~220V/50Hz；
输入功率：600VA；
重量：200kg；
工作区尺寸（mm）：1140x650x720；
装置外形尺寸（mm）：1300x825x1775；
高效过滤器规格及数量：610x610x50x2；
荧光灯/紫外灯规格及数量：30W x 2；
适用人数：双人单面

VS-840K-U型新颖型洁净工作台

洁净等级：ISO 5级，100级（美联邦）；
平均风速：≥0.3m/s (可调)；
噪声：≤62dB；
照度：≥300Lx；
电源：~220V/50Hz；
输入功率：300VA；
重量：145kg；
工作区尺寸（mm）：680x650x570；
装置外形尺寸（mm）：840x825x1625；
高效过滤器规格及数量：760x610x50x1；
荧光灯/紫外灯规格及数量：18W x 1/20W x 1；
菌落数：≤0.5个/皿（Φ90）•时；
适用人数：单人单面；

VS-1300L-U型新颖型洁净工作台

洁净等级：ISO 5级，100级（美联邦）；
平均风速：≥0.3m/s (可调)；
噪声：≤62dB；
照度：≥300Lx；
电源：~220V/50Hz；
输入功率：600VA；
重量：200kg；
工作区尺寸（mm）：1140x650x720；
装置外形尺寸（mm）：1300x825x1775；
高效过滤器规格及数量：610x610x50x2；
荧光灯/紫外灯规格及数量：30W x 1/30W x 1；
菌落数：≤0.5个/皿（Φ90）•时；
适用人数：双人单面；

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。