广州深华提供上海美谱达紫外可见分光光度计UV-3100PC 质量过，硬价廉物美。

上海美谱达紫外可见分光光度计UV-3100PC主要特点：   
1. 仪器采用320*240、5英寸大屏幕液晶显示器，能直接显示标准曲线、波长扫描、动力学扫描等各种图谱，中文操作界面，使您的使用更加简单、便捷；    
2. 设计独特的光学系统、1200条/mm高性能全息光栅、原装进口的高性能接收器确保仪器有优良的性能指标。    
3. 进口环保型氘灯系统，有效减少您对臭氧的吸入；    
4. 先进的控制系统，能实时监控氘灯和钨灯的点亮时间；    
5. 插座式氘灯和钨灯设计，能使您在换灯后免去光学调试的烦恼；    
6. 宽大的样品室，可容纳5-100mm各种规格的比色皿；    
7. 可直接连接打印机，打印图谱和实验数据；    
8. GLP自我鉴定功能，可根据需要随时检测仪器的波长精度和光度精度，并出具检测报告；    
9. 强大的存储功能，能保存各种类型的数据和图谱；    
10.通过标配的Mapada专业扫描软件，可直接联机操作。   

上海美谱达紫外可见分光光度计UV-3100PC 技术参数：    
型号：UV-3100PC    
波长范围：190-1100nm    
光谱带宽：2nm    
波长准确度：±0.5nm    
波长重复性：≤0.2nm    
光度准确度：0.3%T (0-100%T) 、±0.002A(0-0.5A) 、±0.004A(0.5-1A)    
光度重复性：≤0.15%T (0-100%T)、0.001A(0-0.5A)、0.002A(0.5-1A)    
杂散光：≤0.05%T＠220nm , 360nm    
稳定性：±0.001A/h ＠500nm    
基线平直度：±0.0015A    
噪声：±0.0005A    
显示方式：320*240大屏幕液晶显示    
工作方式：T,A,C ,E   
扫描速度：高、中、低三档可选 ，最高3800nm/min   
波长设置方式：自动    
显示范围：0-200%T , -4.0- 4A    
检测器：进口硅光二级管    
光源：进口长寿命钨灯、氘灯    
键盘：薄膜数字式按键    
数据输出：USB口    
打印输出：并口    
电源：AC 220/50Hz 或 AC 110/60Hz    
仪器尺寸：490*360*240mm    
主机重量：14kg   

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。