广州深华公司提供的赛多利斯Combics防爆工业秤质量过硬，物美价廉。

赛多利斯Combics防爆工业秤主要特点：

1.适用于防爆2/22区，ATEX：II 3 GD Ex nRA II T6 T80℃

2.防护等级IP65

3.超强的过载保护能力

4.内置RS232接口

5.可选RS485/RS422/4-20 mA/以太网/Profibus多种接口

赛多利斯Combics防爆工业秤技术指标：

3种不锈钢显示控制器提供不同等级应用程序

| CAW1P | 20 mm LCD 背光显示 标准数据接口RS-232 用于简单称量 SQmin最小称样量 |
| --- | --- |
| CAW2P | 20 mm LCD 背光显示 称量数据状态显示器 集成LED用于检重(红-绿-黄) 标准数据接口RS-232 条形码阅读器接口 可连接第二称量平台 应用程序：称量、计数、检重、分类（3到5级），总计、净总计、动物称量、平均、百分比称量、不确定称量 SQmin最小称样量 |
| CAWP3 | 点阵背光显示 称量数据状态显示器 集成LED用于检重(红-绿-黄 2个标准数据接口RS-232 条形码阅读接口 可额外多连接2个称重平台 应用程序：称量、计数、检重、分类（3到5级），总计、净总计、动物称量、平均、百分比称量、不确定称量 SQmin最小称样量 多物料定值灌装 |

Combics防爆工业秤秤体框架为电镀或喷塑，800×800 mm以下秤台为不锈钢，800×800及以上台面秤台喷塑，也可选用不锈钢

| 型号 | 量程(kg) | 可读性-L-Y2(g) | 可读性-I-Y2(g) | 台面尺寸(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-3DC | 3 | 0.2 | 0.1 | 320×240 |
| 1-6DC | 6 | 0.5 | 0.2 | 320×240 |
| 1-15DC | 15 | 1 | 0.5 | 320×240 |
| 1-30ED | 30 | 2 | 1 | 400×300 |
| 1-30FE | 30 | 2 | 1 | 500×400 |
| 1-60ED | 60 | 5 | 2 | 400×300 |
| 1-60FE | 60 | 5 | 2 | 500×400 |
| 4-60GF | 60 | 5 | 2 | 650×500 |
| 4-60IG | 60 | 5 | 2 | 800×600 |
| 1-150FE | 150 | 10 | 5 | 500×400 |
| 4-150GF | 150 | 10 | 5 | 650×500 |
| 4-150IG | 150 | 10 | 5 | 800×600 |
| 4-150II | 150 | 10 | 5 | 800×800 |
| 4-150LL | 150 | 10 | 5 | 1000×1000 |
| 4-150NN | 150 | 10 | 5 | 1250×1250 |
| 4-300GF | 300 | 20 | 10 | 650×500 |
| 4-300IG | 300 | 20 | 10 | 800×600 |
| 4-300II | 300 | 20 | 10 | 800×800 |
| 4-300LI | 300 | 20 | 10 | 1000×800 |
| 4-300LL | 300 | 20 | 10 | 1000×1000 |
| 4-300NN | 300 | 20 | 10 | 1250×1250 |
| 4-600II | 600 | 50 | 20 | 800×800 |
| 4-600LI | 600 | 50 | 20 | 1000×800 |
| 4-600LL | 600 | 50 | 20 | 1000×1000 |
| 4-600NL | 600 | 50 | 20 | 1250×1000 |
| 4-600NN | 600 | 50 | 20 | 1250×1250 |
| 4-600RN | 600 | 50 | 20 | 1500×1250 |
| 4-600RR | 600 | 50 | 20 | 1500×1500 |
| 4-600WR | 600 | 50 | 20 | 2000×1500 |
| 4-1500II | 1500 | 100 | 50 | 800×800 |
| 4-1500LI | 1500 | 100 | 50 | 1000×800 |
| 4-1500LL | 1500 | 100 | 50 | 1000×1000 |
| 4-1500NL | 1500 | 100 | 50 | 1250×1000 |
| 4-1500NN | 1500 | 100 | 50 | 1250×1250 |
| 4-1500RN | 1500 | 100 | 50 | 1500×1250 |
| 4-1500RR | 1500 | 100 | 50 | 1500×1500 |
| 4-1500WR | 1500 | 100 | 50 | 2000×1500 |
| 4-3000II | 3000 | 200 | 100 | 800×800 |
| 4-3000LI | 3000 | 200 | 100 | 1000×800 |
| 4-3000LL | 3000 | 200 | 100 | 1000×1000 |
| 4-3000NL | 3000 | 200 | 100 | 1250×1000 |
| 4-3000NN | 3000 | 200 | 100 | 1250×1250 |
| 4-3000RN | 3000 | 200 | 100 | 1500×1250 |
| 4-3000RR | 3000 | 200 | 100 | 1500×1500 |
| 4-3000WR | 3000 | 200 | 100 | 2000×1250 |

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。