广州深华提供SW-CJ-1FDA通用洁净工作台质量过硬价廉物美。  
                         
SW-CJ-1FDA通用型洁净工作台是一种采用日本AIR TECH技术设计、制造的具有对操作者一定生物安全防护的生物洁净型工作台。SW-CJ-1FDA通用型洁净工作台采用了气幕隔离和吸入口负压技术，排风经高效过滤器过滤，保护实验环境。适用于医疗卫生、药物配制、生物制药、科学试验等领域和实验室。

SW-CJ-1FDA通用型洁净工作台特征：                        
A高效率、低能耗的风量可调送风系统  
B一体成型易清洁的不锈钢作业台面  
C照明和杀菌系统的安全互锁 
D可现场快捷自我装拆的轻便型支架

SW-CJ-1FDA通用型洁净工作台优点是操作方便自如，比较舒适，工作效率 ，预备时间短，开机10分钟以上即可操作，基本上可随时使用。在工厂化生产中，接种工作量很大，需 经常长久地工作时，SW-CJ-1FDA通用型洁净工作台是很理想的设备。SW-CJ-1FDA通用型洁净工作台其工作原理为：通过风机将空气吸入，经由静压箱通过高效过滤器过滤，将过滤后的洁净空气以垂直或水平气流的状态送出，使操作区域持续在洁净空气的控制下达到百级洁净度，保证生产对环境洁净度的要求。                         
       
型号：SW-CJ-1FDA  
洁净等级：ISO 5级，100级（美联邦）；  
平均风速：≥0.3m/s (可调)；  
噪声：≤62dB；  
照度：≥300Lx；  
电源：~220V/50Hz；  
输入功率：250VA  
重量：90kg  
工作区尺寸(mm)：800x650x520；  
装置外形尺寸(mm)：880x660x1600；  
高效过滤器规格及数量：760x570x50x○1；  
荧光灯/紫外灯规格及数量：14W x ○1/8W x ○1；  
菌落数：≤0.5个/皿（Φ90）•时；  
适用人数：单人单面；

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。