广州深华公司提供的中科美菱DW-HL388-86℃超低温冰箱质量过硬，物美价廉。

中科美菱DW-HL388-86℃超低温冰箱前沿的制冷科技：采用由中国科学院理化所发明的“中华80－1号”完全环保制冷工质，该成果通过五位著名院士所组成的国家级鉴定。（中国发明专利号：ZL03121423.1）；采用拥有中国自主知识产权的独特制冷回路和单级油润滑压缩机制冷技术（中国发明专利号：ZL00136709.9、ZL03121465.7）；采用特有的二次发泡技术，多道门封设计； 

有效防止隔热层的低温破坏，达到国际领先的保温效果；采用无氟环保制冷剂，国际名牌高效压缩机，节能静音；德国EBM风扇电机；无CFC聚氨酯发泡，超厚保温层，VIP保温板，保温效果好。 尖端的控制技术：微电脑温度控制系统，铂电阻温度传感器；箱体内温度在－10℃~－86℃范围内自由设定；数码温度显示，随时掌握运行状态；可选配温度记录打印机功能、后备电池、警灯、电压补偿、远程集中控制系统。 人性化设计：旋转助力把手，开启轻便（卧式为门体平衡铰链）；可调节层架式结构，便于物品存放（仅立式）；内外双层门设计，锁住冷气，保温效果好（仅立式）。 安全系统：键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠；完善声光报警系统（传感器故障、高、低温、低电池、开门、过滤网堵塞、系统故障等），物品存放更安全；门体配锁、防止随意开门。 
用途：可用于科研研究、特殊材料的低温试验，冻存红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、细菌、精液、生物制品、远洋制品、电子器件等。
工作条件： 220V，50Hz

中科美菱DW-HL388-86℃超低温冰箱技术指标：

容积 388L
外形尺寸 940*840*1999(深*宽*高mm)
输入功率 1800W
储存温度 -10～-86℃
气候类型 N
样式 立式旁开门，内外双层门，安全门锁设计，底部带脚轮，内部可调式层架
制冷方式 直冷
外观颜色 浅色
材料 柜体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺，内壁为高级防腐不锈钢板；
内胆材料：全不锈钢内胆；
保温材料：无CFC聚氨酯发泡，加厚保温层，VIP保温板；
功能介绍 控温方式：高精度电脑温度控制；
高精度电脑温度控制系统，铂电阻温度传感器；数码温度显示，可显示箱内实时温度和各种设定参数，故障提示功能，运行状态一目了然；
显示精度：0.1℃
完善的声光报警功能：高温、低温、低电池、开门、过滤网堵塞、系统故障报、电源异常、断电报警、传感器故障、环温高报警等多种报警功能，确保箱内物品存放安全
键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；门体带自锁把手
特色功能 采用由中国科学院理化所发明的“中华80-1号”完全环保制冷工质，该成果通过五位著名院士组成的国家级鉴定；
采用拥有中国自主知识产权的独特制冷回路和制冷技术；
采用特有的二次发泡技术，有效防止隔热层的低温破坏，达到国际领先的保温效果；
超厚保温层，保温效果好
旋转助力把手，开启轻便，箱体锁和键盘锁双重锁保护，防止随意调整运行参数
压缩机：采用国际名牌全封闭高效压缩机；
风扇电机：采用德国E-bm国际名牌风扇电机
标配温度记录仪打印机
装箱清单 除霜铲：1把
钥匙：1套
产品合格证书：一份；
产品维修与使用说明书：一份；
产品保修凭证：一份
资格证明 医疗器械生产企业许可证
ISO9001质量管理体系认证
ISO14001环境管理体系认证
ISO13485医疗器械质量管理体系认证
OHSAS18001职业健康体系认证
医疗器械产品注册证
保修期 验收合格后，整机免费保修三年，终身维修，并提供厂家售后服务承诺。
售后服务 接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务
维修网点 全国各地均设有维修网点
技术服务 终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。