广州深华公司提供的中科美菱医用冰（冷藏）箱质量过硬，物美价廉。

中科美菱医用冰（冷藏）箱主要特点：
25℃医用低温冰箱

精确的温度控制：采用原装进口微电脑精确温度控制器，箱内温度-10℃～-25℃自由设定；数码温度显示，随时掌握运行状态。

独特的制冷系统：采用国际名牌高效压缩机，制冷速度快；加厚保温层，保温效果好。

安全的控制系统：键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠；快速冷冻功能。

个性化设计：圆弧角门框及箱体，典雅大方；安全门锁设计，防止随意开启；箱体内配钢丝框篮，便于物品存放；可选配EPS应急电源。

2-10℃医用冷藏箱

高精度电脑温控系统，自动温度补偿加热器，智能控制风扇强制冷气循环系统，自动温度控制，三位高亮度数码显示，在2℃～10℃范围内任意设定，温度显示精度0.1℃，完善的声光报警系统。 
箱体采用优质钢板结构，经先进防腐磷化，喷涂工艺，内壁为ABS工程塑料。 
双层透明保温玻璃门，内充惰性气体，门体配锁，箱体底部带有脚轮，优质钢丝浸塑搁架。国际名牌高效压缩机，风冷式高效冷凝器，整体吹胀式蒸发器。

中科美菱医用冰（冷藏）箱技术指标：

中科美菱DW-YW110A-25℃医用低温冰箱

容积 110L
外形尺寸 549*549*845(深*宽*高mm)
输入功率 145W
储存温度 -10~-25℃
气候类型 N
样式 卧式顶开门，安全门锁设计，底部带脚轮
制冷方式 直冷
外观颜色 浅色
材料 柜体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺；
内胆材料：防腐蚀轧花铝板；
保温材料：无CFC聚氨酯发泡，加厚保温层；
功能介绍 控温方式：高精度微电脑温度控制系统；
采用微电脑精确控制器，温度在-10～-25℃范围内自由设定，数码温度显示
高低温报警、传感器故障报警、声光报警功能；
开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠
特色功能 采用特别优化的制冷系统，底置冷凝器，保证温度精确、稳定，系统运行可靠；
内嵌式门封条，防尘又方便清洗
柜体内配置人性化钢丝框篮，更加方便物品存放；
压缩机：采用名牌全封闭高效压缩机；无氟环保制冷剂
装箱清单 除霜铲：1把
钥匙：1套
产品合格证书：一份；
产品维修与使用说明书：一份；
产品保修凭证：一份
资格证明 医疗器械生产企业许可证
ISO9001质量管理体系认证
ISO14001环境管理体系认证
ISO13485医疗器械质量管理体系认证
OHSAS18001职业健康体系认证
医疗器械产品注册证
保修期 验收合格后，整机免费保修3年，终身维修
售后服务 接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务
维修网点 全国各地均设有维修网点
技术服务 终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务

中科美菱DW-YW166A-25℃医用低温冰箱

容积 166L
外形尺寸 556*906*937(深*宽*高mm)
输入功率 160W
储存温度 -10~-25℃
气候类型 N
样式 卧式顶开门，安全门锁设计，底部带脚轮
制冷方式 直冷
外观颜色 浅色
材料 柜体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺；
内胆材料：防腐蚀轧花铝板；
保温材料：无CFC聚氨酯发泡，加厚保温层；
功能介绍 控温方式：高精度微电脑温度控制系统；
采用微电脑精确控制器，温度在-10～-25℃范围内自由设定，数码温度显示
高低温报警、传感器故障报警、声光报警功能；
开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠
特色功能 采用特别优化的制冷系统，底置冷凝器，保证温度精确、稳定，系统运行可靠；
内嵌式门封条，防尘又方便清洗
柜体内配置人性化钢丝框篮，更加方便物品存放；
压缩机：采用名牌全封闭高效压缩机；无氟环保制冷剂
装箱清单 除霜铲：1把
钥匙：1套
产品合格证书：一份；
产品维修与使用说明书：一份；
产品保修凭证：一份
资格证明 医疗器械生产企业许可证
ISO9001质量管理体系认证
ISO14001环境管理体系认证
ISO13485医疗器械质量管理体系认证
OHSAS18001职业健康体系认证
医疗器械产品注册证
保修期 验收合格后，整机免费保修3年，终身维修
售后服务 接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务
维修网点 全国各地均设有维修网点
技术服务 终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。

中科美菱DW-YW196A-25℃医用低温冰箱

容积 196L
外形尺寸 556*1056*937(深*宽*高mm)
输入功率 180W
储存温度 -10~-25℃
气候类型 N
样式 卧式顶开门，安全门锁设计，底部带脚轮
制冷方式 直冷
外观颜色 浅色
材料 柜体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺；
内胆材料：防腐蚀轧花铝板；
保温材料：无CFC聚氨酯发泡，加厚保温层；
功能介绍 控温方式：高精度微电脑温度控制系统；
采用微电脑精确控制器，温度在-10～-25℃范围内自由设定，数码温度显示
高低温报警、传感器故障报警、声光报警功能；
开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠；
特色功能 采用特别优化的制冷系统，底置冷凝器，保证温度精确、稳定，系统运行可靠；
内嵌式门封条，防尘又方便清洗
柜体内配置人性化钢丝框篮，更加方便物品存放；
压缩机：采用名牌全封闭高效压缩机；无氟环保制冷剂
装箱清单 除霜铲：1把
钥匙：1套
产品合格证书：一份；
产品维修与使用说明书：一份；
产品保修凭证：一份
资格证明 医疗器械生产企业许可证
ISO9001质量管理体系认证
ISO14001环境管理体系认证
ISO13485医疗器械质量管理体系认证
OHSAS18001职业健康体系认证
医疗器械产品注册证
保修期 验收合格后，整机免费保修3年，终身维修
售后服务 接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务
维修网点 全国各地均设有维修网点
技术服务 终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。

中科美菱DW-YW226A-25℃医用低温冰箱

容积 226L
外形尺寸 556*1206*937(深*宽*高mm)
输入功率 207W
储存温度 -10~-25℃
气候类型 N
样式 卧式顶开门，安全门锁设计，底部带脚轮
制冷方式 直冷
外观颜色 浅色
材料 柜体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺；
内胆材料：防腐蚀轧花铝板；
保温材料：无CFC聚氨酯发泡，加厚保温层；
功能介绍 控温方式：高精度微电脑温度控制系统；
采用微电脑精确控制器，温度在-10～-25℃范围内自由设定，数码温度显示
高低温报警、传感器故障报警、声光报警功能；
开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠
特色功能 采用特别优化的制冷系统，底置冷凝器，保证温度精确、稳定，系统运行可靠；
内嵌式门封条，防尘又方便清洗；
柜体内配置人性化钢丝框篮，更加方便物品存放；
压缩机：采用名牌全封闭高效压缩机；无氟环保制冷剂
装箱清单 除霜铲：1把
钥匙：1套
产品合格证书：一份；
产品维修与使用说明书：一份；
产品保修凭证：一份
资格证明 医疗器械生产企业许可证
ISO9001质量管理体系认证
ISO14001环境管理体系认证
ISO13485医疗器械质量管理体系认证
OHSAS18001职业健康体系认证
医疗器械产品注册证
保修期 验收合格后，整机免费保修3年，终身维修
售后服务 接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务
维修网点 全国各地均设有维修网点
技术服务 终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务

中科美菱DW-YW358A-25℃医用低温冰箱

容积 358L
外形尺寸 730*1204*968(深*宽*高mm)
输入功率 320W
储存温度 -10~-25℃
气候类型 N
样式 卧式顶开门，安全门锁设计，底部带脚轮
制冷方式 直冷
外观颜色 浅色
材料 柜体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺；
内胆材料：防腐蚀轧花铝板；
保温材料：无CFC聚氨酯发泡，加厚保温层；
功能介绍 控温方式：高精度微电脑温度控制系统；
采用微电脑精确控制器，温度在-10～-25℃范围内自由设定，数码温度显示
高低温报警、传感器故障报警、声光报警功能；
开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠
特色功能 采用特别优化的制冷系统，底置冷凝器，保证温度精确、稳定，系统运行可靠；
内嵌式门封条，防尘又方便清洗；
柜体内配置人性化钢丝框篮，更加方便物品存放；
压缩机：采用名牌全封闭高效压缩机；无氟环保制冷剂；
装箱清单 除霜铲：1把
钥匙：1套
产品合格证书：一份；
产品维修与使用说明书：一份；
产品保修凭证：一份
资格证明 医疗器械生产企业许可证
ISO9001质量管理体系认证
ISO14001环境管理体系认证
ISO13485医疗器械质量管理体系认证
OHSAS18001职业健康体系认证
医疗器械产品注册证
保修期 验收合格后，整机免费保修3年，终身维修
售后服务 接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务
维修网点 全国各地均设有维修网点
技术服务 终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务

中科美菱DW-YW508A-25℃医用低温冰箱

容积 508L
外形尺寸 730*1554*968(深*宽*高mm)
输入功率 375W
储存温度 -10~-25℃
气候类型 N
样式 卧式顶开门，安全门锁设计，底部带脚轮
制冷方式 直冷
外观颜色 浅色
材料 柜体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺；
内胆材料：防腐蚀轧花铝板；
保温材料：无CFC聚氨酯发泡，加厚保温层；
功能介绍 控温方式：高精度微电脑温度控制系统；
采用微电脑精确控制器，温度在-10～-25℃范围内自由设定，数码温度显示
高低温报警、传感器故障报警、声光报警功能；
开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠
特色功能 采用特别优化的制冷系统，底置冷凝器，保证温度精确、稳定，系统运行可靠；
内嵌式门封条，防尘又方便清洗；
柜体内配置人性化钢丝框篮，更加方便物品存放(可选配)；
压缩机：采用名牌全封闭高效压缩机；无氟环保制冷剂；
装箱清单 除霜铲：1把
钥匙：1套
产品合格证书：一份；
产品维修与使用说明书：一份；
产品保修凭证：一份
资格证明 医疗器械生产企业许可证
ISO9001质量管理体系认证
ISO14001环境管理体系认证
ISO13485医疗器械质量管理体系认证
OHSAS18001职业健康体系认证
医疗器械产品注册证
保修期 验收合格后，整机免费保修3年，终身维修
售后服务 接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务
维修网点 全国各地均设有维修网点
技术服务 终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务

中科美菱YC-260L2～10℃医用冷藏箱

容积 260L
外形尺寸 590*603*1556(深*宽*高mm)
输入功率 215W
储存温度 2-10℃
气候类型 N
样式 立式，单门冷藏，双层透明保温玻璃门，内充惰性气体，门体配锁，底部带有脚轮
制冷方式 风冷
外观颜色 浅色
材料 柜体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺；
内胆材料：内壁为ABS工程塑料；
保温材料：无CFC聚氨酯发泡；
功能介绍 控温方式：高精度微电脑温度控制系统；
箱体配有精密温度传感器，控温精确稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；高亮度数码显示，在2～10℃范围内任意设定，温度显示精度0.1℃；
完善的声光报警功能：具有高温报警、低温报警、传感器故障报警等多种声光报警功能，物品存放更安全
特色功能 风冷式高效冷凝器，整体吹胀式蒸发器，制冷迅速；
箱内照明：箱内配有照明功能，箱体内部一目了然；
优质钢丝浸漆搁架，存取物品更方便，且易于清洗；
压缩机：采用名牌高效压缩机，节能静音，无氟环保制冷剂；
装箱清单 产品合格证书：一份；
产品维修与使用说明书：一份；
产品保修凭证：一份
钥匙：1套
资格证明 医疗器械生产企业许可证
ISO9001质量管理体系认证
ISO14001环境管理体系认证
ISO13485医疗器械质量管理体系认证
OHSAS18001职业健康体系认证
医疗器械产品注册证
保修期 验收合格后，整机免费保修三年，终身维修
售后服务 接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务
维修网点 全国各地均设有维修网点
技术服务 终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务

中科美菱YC-300L2～10℃医用冷藏箱

容积 300L
外形尺寸 590*603*1728(深*宽*高mm)
输入功率 215W
储存温度 2-10℃
气候类型 N
样式 立式，单门冷藏，双层透明保温玻璃门，内充惰性气体，门体配锁，底部带有脚轮
制冷方式 风冷
外观颜色 浅色
材料 柜体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺；
内胆材料：内壁为ABS工程塑料；
保温材料：无CFC聚氨酯发泡；
功能介绍 控温方式：高精度微电脑温度控制系统；
箱体配有精密温度传感器，控温精确稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；高亮度数码显示，在2～10℃范围内任意设定，温度显示精度0.1℃；
完善的声光报警功能：具有高温报警、低温报警、传感器故障报警等多种声光报警功能，物品存放更安全
特色功能 风冷式高效冷凝器，整体吹胀式蒸发器，制冷迅速；
箱内照明：箱内配有照明功能，箱体内部一目了然；
优质钢丝浸漆搁架，存取物品更方便，且易于清洗；
压缩机：采用名牌高效压缩机，节能静音，无氟环保制冷剂；
装箱清单 产品合格证书：一份；
产品维修与使用说明书：一份；
产品保修凭证：一份
钥匙：1套
资格证明 医疗器械生产企业许可证
ISO9001质量管理体系认证
ISO14001环境管理体系认证
ISO13485医疗器械质量管理体系认证
OHSAS18001职业健康体系认证
医疗器械产品注册证
保修期 验收合格后，整机免费保修3年，终身维修
售后服务 接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务
维修网点 全国各地均设有维修网点
技术服务 终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务

中科美菱YC-520L2～10℃医用冷藏箱

容积 520L
外形尺寸 785*710*1975(深*宽*高mm)
输入功率 400W
储存温度 2-10℃
气候类型 N
样式 立式，双层透明保温玻璃门，门体带有防凝露加热功能，门体配锁，底部四个脚轮
制冷方式 风冷
外观颜色 浅色
材料 柜体材料：优质结构钢板；
内胆材料：内壁为不锈钢板；
保温材料：无CFC聚氨酯发泡；
功能介绍 控温方式：高精度微电脑温度控制系统；
箱体内部有精密温度传感器，保持箱体内部2-10℃精确稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；高清晰数码温度显示，温度显示精度0.1℃；
完善的声光报警功能：具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警等多种声光报警功能，物品存放更安全
特色功能 风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，制冷迅速；
箱内照明系统，箱体内部一目了然；
优质钢丝浸漆搁架，存取物品更方便，且易于清洗；
装箱清单 产品合格证书：一份；
产品维修与使用说明书：一份；
产品保修凭证：一份
钥匙：1套
资格证明 医疗器械生产企业许可证
ISO9001质量管理体系认证
ISO14001环境管理体系认证
ISO13485医疗器械质量管理体系认证
OHSAS18001职业健康体系认证
医疗器械产品注册证
保修期 验收合格后，整机免费保修三年，终身维修
售后服务 接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务
维修网点 全国各地均设有维修网点
技术服务 终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务

中科美菱YC-968L2～10℃医用冷藏箱

容积 968L
外形尺寸 750*1200*1965(深*宽*高mm)
输入功率 560W
储存温度 2-10℃
气候类型 N
样式 立式，双层透明保温玻璃门，门体带有防凝露加热功能，门体配锁，底部四个脚轮
制冷方式 风冷
外观颜色 浅色
材料 柜体材料：优质结构钢板；
内胆材料：内壁为不锈钢板；
保温材料：无CFC聚氨酯发泡；
功能介绍 控温方式：高精度微电脑温度控制系统；
箱体内部有精密温度传感器，保持箱体内部2-10℃精确稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；高清晰数码温度显示，温度显示精度0.1℃；
完善的声光报警功能：具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警等多种声光报警功能，物品存放更安全
特色功能 风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，制冷迅速；
箱内照明系统，箱体内部一目了然；
优质钢丝浸漆搁架，存取物品更方便，且易于清洗；
装箱清单 产品合格证书：一份；
产品维修与使用说明书：一份；
产品保修凭证：一份
钥匙：1套
资格证明 医疗器械生产企业许可证
ISO9001质量管理体系认证
ISO14001环境管理体系认证
ISO13485医疗器械质量管理体系认证
OHSAS18001职业健康体系认证
医疗器械产品注册证
保修期 验收合格后，整机免费保修三年，终身维修
售后服务 接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务
维修网点 全国各地均设有维修网点
技术服务 终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务

中科美菱DW-YL270-25℃医用低温冰箱

容积 270L
外形尺寸 580*600*1750(深*宽*高mm)
输入功率 130W
储存温度 -10~-25℃
气候类型 N
样式 立式，旁开门，安全门锁设计，底部带脚轮
制冷方式 直冷
外观颜色 浅色
材料 柜体材料：SPCC钢板静电喷涂；
内胆材料：内壁为ABS工程塑料，箱体内部抽屉式结构；
保温材料：无CFC聚氨酯发泡；
功能介绍 控温方式：高精度微电脑温度控制系统；
采用微电脑精确控制器，温度在-10～-25℃范围内自由设定，数码温度显示
高低温报警、传感器故障报警、声光报警功能；
开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠
压缩机：采用名牌全封闭高效压缩机；无氟环保制冷剂
特色功能 抽屉式结构，便于物品存放
装箱清单 除霜铲：1把
钥匙：1套
产品合格证书：一份；
产品维修与使用说明书：一份；
产品保修凭证：一份
资格证明 医疗器械生产企业许可证
ISO9001质量管理体系认证
ISO14001环境管理体系认证
ISO13485医疗器械质量管理体系认证
OHSAS18001职业健康体系认证
医疗器械产品注册证
保修期 验收合格后，整机免费保修三年，终身维修
售后服务 接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务
维修网点 全国各地均设有维修网点
技术服务 终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务

中科美菱DW-YL450-25℃医用低温冰箱

容积 450L
输入功率 400W
储存温度 -10～-25℃
气候类型 N
样式 立式，旁开门，安全门锁设计，底部带脚轮,箱体内配12个ABS抽屉，便于物品存放。
制冷方式 直冷
外观颜色 白色
材料 柜体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺，
内胆材料：防腐蚀铝板；
保温材料：无CFC聚氨酯发泡，加厚保温层；
功能介绍 控温方式：高精度微电脑温度控制系统；
采用微电脑精确控制器，温度在-10～-25℃范围内自由设定，大屏幕液晶温度显示；
完善的声光报警功能，具有高温报警、低温报警、传感器故障报警等多种报警功能;
开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠；
键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；
加厚保温层，保温效果好.
特色功能 双压缩机独立控制，可以单独控制上下室温度；

装箱清单 压缩机：采用国际名牌高效压缩机，节能静音，无氟环保制冷剂
风扇电机：采用德国E-bm国际名牌风扇电机
除霜铲：1把
钥匙
产品合格证书：一份；
产品维修与使用说明书：一份；
产品保修凭证：一份
资格证明 医疗器械生产企业许可证
ISO9001质量管理体系认证
ISO14001环境管理体系认证
ISO13485医疗器械质量管理体系认证
OHSAS18001职业健康体系认证
医疗器械产品注册证
保修期 验收合格后，整机免费保修三年，终身维修
维修网点 全国各地均设有维修网点
技术服务 终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。