环氧乙烷检测专用气相色谱仪

仪器简介

本产品是用顶空气相色谱仪定量测定经消毒的医疗设备中环氧乙烷（EO）的含量，仪器配置合理，操作简单，是医疗器材生产厂、药厂及医院的实用检测仪器。

仪器研发背景

环氧乙烷（EO）因其具有低温低湿、穿透力强、成本低等特点，常用于一次性无菌医疗器械的消毒，但它是一种已知的致癌物，易燃、易爆，对中枢神经具有一定的抑制作用，如果质量分数过高对产品的储存、运输有一定影响，有关法规要求在生产和使用中要定期对其进行检测。

仪器特性

☆ 温度控制系统精度高，性能稳定可靠。

1）主控电路采用全新集成数字电子电路，温控精度可达0.01℃；

2）程序升温：三阶，升温速率0-50℃/min；增量0.1℃/min；

☆ 进样系统的独特性与选择性增强。

1）独特的进样口设计解决进样歧视；

2）选配顶空进样器，可以免除冗长烦琐的样品前处理过程，避免有机溶剂带入的杂质对分析造成干扰，减少对色谱柱及进样口的污染；。

3）双柱补偿功不仅能解决升温带来的程序漂移，而且减去背景噪音的影响，可以得到更低的最小检测限；

☆ 柱箱的设计进一步改善，利于仪器快速降温。

1）容积较大，且为智能后开门系统，缩短了程序升/降温后系统稳定的平衡时间；

2) 加热炉系统的温度变化范围为+7℃~400℃；

3）用户可以重新校正炉温，并自行设定最高温度及加热炉温度平衡时间。

☆ 仪器操作界面简单易学，功能齐全，设计更为人性化。

1）具有开机自诊断功能；

2）秒表功能（方便流量测定）、运转定时器功能；

3）停电储存保护功能；

4）键盘锁定功能。

技术指标

色谱柱：SE-30(30m×0.32mm×0.25μum)；柱温：80℃；气化室：150℃；FID：200℃；

顶空进样器：样品加热80℃，阀箱80℃，管路120℃

环氧乙烷检测色谱图（出峰顺序：1环氧乙烷2杂质）

仪器配置

| 产品名称 | 型号 | 规格及说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气相色谱仪 | GC5890F | FID+毛细管进样系统/填充柱进样系统+三阶程序升温+智能后开门 | 1台 |
|  | 自动顶空进样器 | 含钳子、顶空瓶 | 1台 |
| 色谱工作站 | N2000 | （电脑、打印机自配） | 1台 |
| 毛细管色谱柱 |  | 30m*0.32mm | 1根 |
| 氮氢空发生器 | GX-300A |  | 1台 |