广州深华公司提供的赛多利斯WM自动检重秤质量过硬，物美价廉。

赛多利斯WM自动检重秤主要特点：
1.可以根据要求灵活定制

2.可以灵活集成到现有生产线中

3.可选择皮带传输方向，传输速度可调节

4.可加配推手，将不合格产品推出生产线外

赛多利斯WM自动检重秤技术指标：

| 型号 | 量程(kg) | 动态精度(±g)* | 典型动态精度(±g)* | 产量(36 m/min时)* | 台面长度(mm) | 皮带速度(m/min) | 传输带轴中心(mm) | 传输带宽度(mm) | 最大产品尺寸(mm) | 传输高度从 - 到 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WM6DCP-1000 | 6 | 1 | 5 | 109 | 330 | 15-36 | 300 | 200 | 100×200 | 400-1100 |
| WM6ECP-1000 | 6 | 1 | 5 | 82 | 440 | 15-36 | 400 | 200 | 200×200 | 400-1100 |
| WM6EDP-1000 | 6 | 1 | 5 | 82 | 440 | 15-36 | 400 | 300 | 200×300 | 400-1100 |
| WM6FCP-1000 | 6 | 1 | 5 | 65 | 550 | 15-36 | 500 | 200 | 300×200 | 400-1100 |
| WM6FDP-1000 | 6 | 1 | 5 | 65 | 550 | 15-36 | 500 | 300 | 300×300 | 400-1100 |
| WM35GEP-1000 | 35 | 2 | 25 | 55 | 660 | 15-36/45 | 600 | 400 | 400×400 | 450-1100 |
| WM35IEP-1000 | 35 | 2 | 25 | 42 | 860 | 15-36/45 | 800 | 400 | 600×400 | 450-1100 |
| WM35LFP-1000 | 35 | 2 | 30 | 34 | 1060 | 15-36/45 | 1000 | 400 | 800×500 | 450-1100 |
| WM60MHE-1000 | 60 | 10 | 50 | 31 | 1170 | 15-60 | 1100 | 700 | 800×700 | 450-1100 |
| WM60OHE-1000 | 60 | 10 | 50 | 26 | 1370 | 15-60 | 1300 | 700 | 1000×700 | 450-1100 |
| WM60RHE-1000 | 60 | 10 | 50 | 23 | 1570 | 15-60 | 1500 | 700 | 1200×700 | 450-1100 |
| WM60RKE-1000 | 60 | 10 | 50 | 23 | 1570 | 15-60 | 1500 | 700 | 1200×900 | 450-1100 |
| WM60TKE-1000 | 60 | 10 | 50 | 20 | 1770 | 15-60 | 1700 | 900 | 1400×900 | 450-1100 |
| WM69WKE-1000 | 60 | 10 | 50 | 18 | 1970 | 15-60 | 1900 | 900 | 1600×900 | 450-1100 |
| WM60YKE-1000 | 60 | 10 | 50 | 17 | 2170 | 15-60 | 2100 | 900 | 1800×900 | 450-1100 |
| WM120MHE-1000 | 120 | 20 | 50 | 31 | 1170 | 15-60 | 1100 | 700 | 800×700 | 450-1100 |
| WM120OHE-1000 | 120 | 20 | 50 | 26 | 1370 | 15-60 | 1300 | 700 | 1000×700 | 450-1100 |
| WM120RHE-1000 | 120 | 20 | 50 | 23 | 1570 | 15-60 | 1500 | 700 | 1200×700 | 450-1100 |
| WM120RKE-1000 | 120 | 20 | 50 | 23 | 1570 | 15-60 | 1500 | 900 | 1200×900 | 450-1100 |
| WM120TKE-1000 | 120 | 20 | 50 | 20 | 1770 | 15-60 | 1700 | 900 | 1400×900 | 450-1100 |
| WM120WKE-1000 | 120 | 20 | 50 | 18 | 1970 | 15-60 | 1900 | 900 | 1600×900 | 450-1100 |
| WM120YKE-1000 | 120 | 20 | 50 | 17 | 2170 | 15-60 | 2100 | 900 | 1800×900 | 450-1100 |

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。