仪器简介

顶空进样技术是气相色谱法中一种方便快捷的样品前处理方法，适用于挥发性大的组分分析，其原理是将待测样品置入一密闭的容器中，通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来，在气液(或气固)两相中达到平衡，然后直接抽取顶部气体进行色谱分析，从而检验样品中挥发性组分的成分和含量。
    使用顶空进样技术可以免除冗长繁琐的样品前处理过程，避免有机溶剂对分析造成的干扰，减少对色谱柱及进样口的污染。该仪器可以和国内外各种型号的气相色谱仪相连接。

仪器特性

☆ 定量精确，灵敏度高
取样泵与进样阀相配合，负压取样，定量精确，灵敏度高。

☆ 进样阀和样品传输管线可设定温度，避免样品冷凝

☆ 抽样管路和进样阀定量管带反吹功能，防止交叉污染

☆ 兼容性好
可连接国内外各种型号的气相色谱仪。

☆ 微机控制，操作简便
薄膜键盘输入参数值，同时带同步启动数据处理软件的功能。

技术指标

| 顶空恒温箱温度范围 | 室温以上10℃～200℃，以增量1℃任设 |
| --- | --- |
| 阀箱温度范围 | 室温以上10℃～200℃，以增量1℃任设 |
| 样品传输管路温度范围 | 室温以上10℃～200℃，以增量1℃任设 |
| 定量管体积 | 1ml (可根据客户定制) |
| 放置样品瓶个数 | 9个 |
| 样品瓶容量 | 20ml |
| 重复性 | ≤5% |
| 功率 | 800W |
| 重量 | 20Kg |

应用范围

法庭科学：血、尿中醇、醛、酮等挥发性毒物的检验。
交通安全：车辆驾驶人员饮酒及醉酒驾车时血液中酒精含量值的检验。
酿酒行业：啤酒中低沸点香味成分的测定。
食品行业：浸出油中的溶剂残留量的检测。
环境保护：如江、河、湖等地表水及自来水中挥发性卤代烃的测定。
制药行业：药品中的残留溶剂的检测。
材料控制：饮料瓶中乙醛残留量的检测。

南京科捷分析仪器有限公司

全国免费咨询电话：400-800-6210

地址：江苏省南京市光华路129-3号理工大学科技园孵化大楼2楼

电话：025-83312752    400-800-6210

传真：025-83738955

上海分公司——上海吉理科学仪器有限公司

地址：上海市浦东南路3885弄77号

电话：021-54081115

传真：021-54081080

湖南分公司——湖南创特科技发展有限公司

地址：湖南省长沙市环保科技园长沙国际企业中心7栋A座502

电话：0731-85716019

传真：0731-85716019