便携式COD测定仪 PCOD-810

技术指标

1. 测量范围：5～2000mg/L，超过稀释测定。

2. 示值误差：≤±5 %

3. 重复性 ：≤3%

4. 抗氯干扰：≤2000mg/L

5. 光学系统：420nm（低量程）及610nm（中、高量程）

6. 温控系统：室温~180℃可设定，COD消解温度为165℃。

7. 控温精度：±1℃

8. 控温时间：1~999min可调

9. 消解时间： 15min。

10. 光学稳定性：仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A

11. 批处理量：4个水样（或选16个水样）

12. 外形尺寸：COD测定仪 80mm×230mm×55mm 消解仪105mm×160mm×90mm

13. 重量： 主机0.5kg 消解仪：1kg

14. 供电电源：可充电锂电电池

仪器特点

1. 消解仪与测定仪分开，不影响测量精度。温度PID自动控温、计时。

2. 高性能超低功耗16位单片机，仪器待机时间可达6个月以上。

3. 操作省时。COD消解只需15min。

4. 冷光源、窄带干涉光学系统，光学稳定性好。

5. 数据断电保护功能。

6. 可保存COD标准曲线30条及199个测定值（含带时间标签年、月、日、时、分、秒的COD值、吸光值及透光率）

7. 具USB端口，可以联接电脑进行记录读取或将存储数据打印出来。

8. 主机机壳采用模压ABS材料，IP65设计，防水防尘性能好。

配制清单

主机1台、消解仪1台、便携箱1个、消解比色管10支，试管架1个，COD试剂1套，交直流转换器（220V/12V）1个，汽车点烟器连接线1条，消解防护罩1个，使用说明书1份，产品合格证1份及保修卡1份。

注：1.如不需携带外出，消解仪可选用16孔的DIS-16型数控多功能消解仪。此消解仪采用220V电源。

2.可选配便携式打印机及蓄电池。（但是价格有所变动）