仪器简介

顶空进样技术是气相色谱法中一种方便快捷的样品前处理方法，适用于挥发性大的组分分析，其原理是将待测样品置于一密闭容器中，通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来，在气液(或气固)两相中达到平衡，然后直接抽取顶部气体进行色谱分析，从而检验样品中挥发性组分的成分和含量。
    该技术可免除冗长繁琐的样品前处理过程，避免有机溶剂对分析造成的干扰，减少对色谱柱及进样口的污染。

仪器特性

☆ 新设计，适应新国标
4个加热位设计，每个加热位可放置一个150ml的顶空瓶，满足新标准的各项要求。

☆ 兼容性好
可连接国内外各种型号的气相色谱仪。

☆ 定量精确，灵敏度高
取样泵与进样阀相配合，负压取样，定量精确，灵敏度高。

☆ 进样阀和样品传输管线可设定温度，避免样品冷凝

☆ 抽样管路和进样阀定量管带反吹功能，防止交叉污染

☆ 微机控制，操作简便
薄膜键盘输入参数值，同时带同步启动数据处理软件的功能。

技术指标

| 顶空恒温箱温度范围 | 室温以上10℃～200℃，以增量1℃任设 |
| --- | --- |
| 阀箱温度范围 | 室温以上10℃～200℃，以增量1℃任设 |
| 样品传输管路温度范围 | 室温以上10℃～200℃，以增量1℃任设 |
| 定量环体积 | 3ml |
| 放置样品瓶个数 | 4个 |
| 样品瓶容量 | 150ml |
| 重复性 | ≤5% |
| 功率 | 800W |
| 重量 | 20Kg |

应用范围

1. 各省、市、县（区）级疾病预防控制中心和卫生监督中心对生活饮用水二氯甲烷、四氯化碳的监测。
2. 环境监测单位对城市自来水水源（地下水和地表水）中卤代烃（三氯甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯及溴仿）的监测；
3. 自来水厂出厂水三氯甲烷、 三氯乙烯等物质的测定。

南京科捷分析仪器有限公司

全国免费咨询电话：400-800-6210

地址：江苏省南京市光华路129-3号理工大学科技园孵化大楼2楼

电话：025-83312752    400-800-6210

传真：025-83738955

上海分公司——上海吉理科学仪器有限公司

地址：上海市浦东南路3885弄77号

电话：021-54081115

传真：021-54081080

湖南分公司——湖南创特科技发展有限公司

地址：湖南省长沙市环保科技园长沙国际企业中心7栋A座502

电话：0731-85716019

传真：0731-85716019