CLG-3086中文在线氯离子浓度计

CLG-3086中文在线氯离子浓度计，高智能化在线连续监测仪，由传感器和二次表两部分组成。可广泛监测江河湖水、地表水、自来水厂、污水处理厂、企业废水排放的水体中氯离子浓度连续监测。

基本功能

高智能化：CLG-3086中文在线氯离子浓度计采用高精度AD转换和单片机微处理技术，能完成氯离子浓度和温度的测量、温度自动补偿、仪表自检等多种功能。

高可靠性：元器件集成到一块线路板上, 没有了复杂的功能开关、调节旋钮和电位器。

双高阻输入：采用最新器件，输入阻抗高达1012Ω，抗干扰能力强；

溶液接地：消除地回路的干扰。

电流隔离输出：采用光电耦合隔离技术，抗干扰能力强，可远传；

RS485通讯接口：可方便联入计算机进行监测和通讯。

自动温度补偿：在0～99.9℃自动温度补偿。

防水防尘设计： 防护等级IP65，适宜户外使用。

主要特点

中文显示、中文菜单、中文记事：采用菜单结构，类似微机操作，操作简单，操作步骤全程中文提示，可不用说明书，即可方便完成。

多参数同屏显示：在同一屏幕上显示氯离子浓度值、输入mV数（或输出电流）、温度、时间和状态等。

技术指标

1、中文菜单，中文液晶显示。

2、测量范围： 氯离子浓度值： 0～5000 mg/L，  分度值 0.1ug/L、0.01mg/L；

0.00PX～9.00PX, 分辨率: 0.01PX；   温  度 0～99.9℃，分度值 0.1℃；

电位值 –1999～+1999mV，      分度值 0.1mV；

3、精度：氯离子浓度值: 读数的±2.5% ；   温度：±0.5℃（0～60.0℃）。

4、自动温度补偿范围： 0～99.9℃ ，25℃为基准。

5、精    度：读数的±2.5%，±0.3℃。

6、被测水样0～99.9℃，0.6Mpa。

7、电子单元自动温度补偿误差：±1.5%。

8、电子单元重复性误差：读数的±2.5%。

9、稳 定 性：±1.5% /24h。

10、时钟精度：±1分/月。

11、电流隔离输出：4～20 mA（负载<750 Ω）。

12、输出电流误差:≤±1%FS。

13、数据存储数量：1个月（1点/5分钟）。

14、高低报警继电器：AC220V，7A。

15、通讯接口： RS485（选配）。

16、电    源： AC220V±22V  ，50Hz±1Hz；可选配DC24V供电。

17、防护等级： IP65。

18、外形尺寸： 143（长）×143（宽）×150（深）mm。

开孔尺寸： 138×138 mm。

19、重    量： 1.0kg 。

20、工作条件： 环境温度 0～60℃   相对湿度 <85%。

注：1、温度对应4～20 mA电流输出为选配，订货时必须说明。若无说明，则输出信号为一路：所测氯离子数值的电流输出。

2、二次仪表可配不锈钢户外安装箱子。

3、电极可流通式、沉入式、管道式安装。