全自动发光定氮测定仪FDR-5001

适用范围

适用范围：用于测定原油、馏分油、石油气、石油化工产品、食品以及水中的总氮含量。符合标准：符合SH/T 0657、ASTM D4629、ASTM D5762等标准。

​功能特点

1、全自动发光定氮测定仪采用Windows操作平台，人机友好交流界面，操作便捷。  
2、全自动发光定氮测定仪核心部分检测器采用进口配件，使仪器具有灵敏度高、噪声低、线性范围宽、抗干扰能力强等优点
3、全自动发光定氮测定仪采用国际流行电路和进口器件，整机性能达到国际先进水平，优于国内同类产品，并可替代进口。  
4、全自动发光定氮测定仪高压任意调节，标样校正可采取单点校正，方便、快速、准确

技术参数

1、符合标准：符合SH/T0657、ASTMD4629、ASTMD5762等标准
2、测量范围：0.1mg/L~10000mg/L~百分含量
3、气源要求：高纯氧99.999％高纯氩99.999％　
4、样品状态：固体、液体、气体（选配相应进样器）。　
5、温度范围：室温~1100℃±3℃
6、重复性误差：0.1mg/L≤X<1.0mg/L≤±0.1mg/L　
　　                  1.0mg/L≤X<10mg/LCv≤10％　
　　                               X≥10mg/LCv≤5％

联系人汪呈铃

电话：15974177731  座机：0731-83383225