广州深华公司提供的赛多利斯EcoCheck自动检重秤质量过硬，物美价廉。

赛多利斯EcoCheck自动检重秤主要特点：
1.可以检测产品重量、填充量或者每个单独产品的完整性

2.内置智能系统，操作简单直观

3.方便更换皮带，满足清洁卫生要求

4.带有标准数据接口，可以与统计质量控制系统连接

赛多利斯EcoCheck自动检重秤技术指标：

| EcoCheck 600 g | EcoCheck 1200 g | EcoCheck 3000 g |
| --- | --- | --- |
| 称量范围 | 0 - 600 g | 0 - 1200 g | 0 - 3000 g |
| 分辨率 | 0.1 g | 0.2 g | 0.5 g |
| 标准偏差(取决于产品、通过率和外界环境) | 0.1 g | 0.15 g | 0.5 g |
| 产量(取决于产品、通过率和外界环境) | 120 件/分 | 100 件/分 | 80 件/分 |
| 中心承重段距离 | 300 mm | 300/400 mm | 500 mm |
| 皮带宽度 | 200 mm | 200 mm | 300 mm |
| 传输速度 | 最大1.0m/s(取决于包装长度、单位称重时间和外界环境)，速度范围0.25 - 1.0 m/s |
| 输送媒介 | FDA认可的食品级传送带 |
| 驱动 | 24 V免维护的EC减速电机驱动 |
| 输入供电电压 | 115/230 VAC (+10%/-15%)可选，50/60 Hz(L1, N, PE) |
| 耗电量 | 约 350 VA |
| 传送方向 | 从右到左或从左到右(订购时注明) |
| 工作高度 | 600 - 1,000 mm, 支脚调节范围± 40 mm |
| 地板至框架底边之间间隙 | 100 mm ± 40 mm |
| 温度范围 | 0 - 40 ℃ |
| 防护等级 | IP54(IP65可选) |
| 重量 | 100 kg- 140 kg(取决于不同型号) |

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。