广州深华公司提供的赛多利斯Synus系列自动检重秤质量过硬，物美价廉。

赛多利斯Synus系列自动检重秤主要特点：
1.采用超级单体电磁力传感器，精度高、稳定时间快、稳定性好

2.防护等级IP54，可选IP65

3.免工具拆卸式皮带，系统清洁更方便

4.可选各种剔除和分类装置，使用更灵活

5.可使用SPCfWin软件包，进行高效经济的监测和控制

赛多利斯Synus系列自动检重秤技术指标：

| WS 1 kg WZGP | WS 2 kg WZGP | WS 5 kg WZGP | WS 7 kg WSGP |
| --- | --- | --- | --- |
| 量程 | 0-600 g / 0-1,000 g | 0-700 g / 0-2,000 g | 5,000 g | 7,000 g |
| 允许最小分辨率 | 0.01 g/0.1 g | 0.01 g/0.1 g | 0.5 g | 1 g |
| 生产能力(取决于产品、允许进入区域和外界环境) | 300 件/分 | 200 件/分 | 180件/分 | 180件/分 |
| 中心承重段距离 | 310 mm | 300/350/400/450/500 mm |
| 皮带宽度 | 40/80/120/160 mm(IB/OB 150 mm)* | 150/200/300 mm |
| 滚轮直径 | IB 30， WB 22，OB 30 mm | 30 mm |
| 传输方式 | 圆皮带或皮带 | 皮带 |
| 传输方向 | 从右到左或者从右到右(根据放置顺序) |
| 工作高度 | 600 - 1,100 mm(增量50 mm)，地脚调节范围+/- 25 mm |
| 离地间距 | 100 mm(+/- 25 mm) |
| 防护等级 | IP54(标准)，IP65(可选) |
| 机械保护 | 满足EC条例89/392/EEC(机械) |

* IB=输入皮带；WB=称重皮带；OB=输出皮带

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。