氨氮测定仪 NH-6N型

技术指标

1. 测量范围：0.02～25mg/L（超过稀释测定）

2. 示值误差：≤±3%及0.2中最大者

3.  重复性  ：≤3%

4.  光学稳定性：仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A

5.  重量：4Kg

6. 外形尺寸： 340mm×250mm×130mm

7.  功耗＜10W

仪器特点

1.利用进口高亮度、长寿命冷光源，以及高稳定的窄带干涉光学系统，使仪器稳定性、重复性极高。

2. 可各保存氨氮的标准曲线10条及500个测定值，断电不丢失。

3.具有打印功能：可对测试的记录立即打印或查询记录打印。

4.具有USB接口数据上传功能，可把仪器存储的数据记录上传至电脑保存或编辑打印。

5.LCD大屏液晶显示，长寿命及低故障率，操作中文菜单显示。

配套清单：

1.主机一台，电源线一根，USB线一根，数据采集光盘一个。

2.比色管10支，氨氮试剂一套（可测250个水样）。

3.使用说明书一份，产品合格证一份及保修卡一份。