仪器简介

所有功能由PC控制操作，可以灵活选配火焰、石墨炉。独特的光学机械设计，安全方便的火焰系统，先进的石墨炉温控技术，可选择的扣除背景技术，以及由工作站提供的各项方便功能，适应您对精确测定的自动化的追求。

主要配置：

| 项目 |  |
| --- | --- |
| 空心阴极灯 | 6灯位 |
| 狭缝 | 六档狭缝 |
| 分辨率（锰双线） | ＜20％ |
| 火焰功能 | 有 |
| 石墨炉功能 | 有 |
| 自动进样器 | 85位自动进样器 |

仪器特性

☆ 仪器稳定性强，使用寿命长

采用美国安捷伦科技的优秀设计，仪器性能更加稳定。

☆ 功能齐全，同时具备火焰原子化和石墨炉原子化功能

同台主机可以实现火焰、石墨炉等不同方式；石墨炉和火焰无需机械切换，可避免由于切换而导致的光路重校等繁琐工作，提高分析效率。

☆ 稳定可靠的石墨炉原子化系统，温度控制更精确

采用PID技术，使温度控制更精确；同时具有高精度自动进样技术，增加了85位自动进样器。

☆ 使用高灵敏度的火焰传感器，杜绝外界光线带来的干扰

☆ 国内独一无二的石墨炉可视系统

国内独一无二的多媒体石墨炉可视系统可以直观地监视石墨管内部干燥、灰化、烧残过程中样液的动态演变，方便地观察自动进样器毛细进样针进入石墨管的最佳部位和深度，及平台插入在石墨管中的位置，确保分析精度与石墨管的寿命，并是完美的培训工具。

安装在仪器中的CCD摄像头配合视频捕捉软件对石墨管内部实行实时监控，毛细管进样针及平台可清晰地显示，确保自动进样器毛细管注入试液的最佳部位和最佳参数的选择，方便分析人员的操作，并保证了分析的高可靠性。

☆ 分析效率高

灵活的在线稀释系统可大大减化分析操作，有利于提高检测效率。

☆ 先进可靠的安全保护系统

全方位保护操作人员的安全；同时，对异常情况实行安全、及时的控制，如压力不足、漏气、熄火等控制；

☆ 更为全面的软件功能

增加氢化物发生器法的工作软件；软件增加方法存放功能，用户可将标准曲线存放后随时调出，可节约分析时间。

☆ 外形设计精简，操作更为方便

同类仪器体积最小（700×550×440mm），占用实验室空间小；简洁的升降台结构，使用户调节更方便。

仪器配置

| 主 机 |
| --- |
| 波长范围 | 190～900nm |
| 6灯灯塔 | 多元素分析时不需要更换灯 |
| 波长重复性 | ±0.1nm |
| 波长准确性 | 全波段±0.2nm |
| 吸光度范围 | 0–2.5ABS |
| 分辨率 | 光谱带宽0.2nm时能分开锰双线(279.5和279.8) 且谷峰能量比<20% |
| 光谱带宽（6档） | 0.1nm，0.2nm，0.4nm，0.7nm，1.0nm，2.0nm |
| 静态基线漂移 | ≤0.002ABS/30min(Cu) |
| 重量 | 80kg |
| 尺寸 | 500×450×430(mm) |
| 光栅数 | 1800条/mm |
| D2背景扣除方式 | 背景信号1ABS时，扣除背景能力≥50倍 |
| 自吸收背景扣除方式 |  |
| 电源 | 220V AC |
| 火焰系统 |
| 空气–乙炔火焰燃烧头 | ≤0.004ABS/30min(Cu) |
| 点火动态基线漂移 | 100mm |
| 灵敏度(Cu)特征浓度 | ≤0.025ug/ml/1% |
| 相对标准偏差 (检出限Cu≤0.004ug/ml) | ≤0.5%(Cu,吸光度>0.8ABS) |
| 安全系统 |
| 压力不足、电源中断、异常熄火、燃烧头不匹配时自动切断燃气 |
| 石墨炉系统 |
| 石墨炉工作温度 | 常温～3000℃ |
| 最大升温速度 | ≥2000℃/s |
| 特征量 | Cd≤1pg, Cu≤10pg |
| 精密度相对标准偏差 | Cd≤3%, Cu≤3% |
| 重量 | 60kg |
| 尺寸 | 550×450×280(mm) |
| 安全 | 过电流保护 |
|  | 保护气体压力不足报警/自动停止升温 |
|  | 冷却水流量不足报警/自动停止升温 |
| 电源 | 220V AC |
| 功率 | 7000w |
| 自动进样器 | 85位，自动配置标准曲线，自动稀释功能，高精度进样 |
| GFTV可视系统 |

应用范围

广泛应用于材料科学、生命科学、空间技术等领域中对不透明物质中金属元素的分析，同时还可应用于食品、药品、自然环境中的微量重金属元素的检测。

南京科捷分析仪器有限公司

全国免费咨询电话：400-800-6210

地址：江苏省南京市光华路129-3号理工大学科技园孵化大楼2楼

电话：025-83312752    400-800-6210

传真：025-83738955

上海分公司——上海吉理科学仪器有限公司

地址：上海市浦东南路3885弄77号

电话：021-54081115

传真：021-54081080

湖南分公司——湖南创特科技发展有限公司

地址：湖南省长沙市环保科技园长沙国际企业中心7栋A座502

电话：0731-85716019

传真：0731-85716019