液态烃水分闪蒸进样器FDT-2071

适用范围

液态烃中的微量水分析一直用钢瓶接毛细管恒温水浴气化，用减量法进行分析。这是比较可行的方法。闪蒸气化进样器是我公司全新设计、制作的产品，采用单片机控制，辅助以高精度的质量流量计，能够快速、精确的控制流速和累积流量，成功解决了如烯烃中微量水分析这一技术难题。并以其操作简便、计量准确得到业内人士的充分肯定。
本仪器用于预处理分析前的液态烃类物质，将液态样品转化为等组成、恒温、恒压、可控制流速的气态烃类物质，以便于测定。本品适用于以下诸项分析前的样品处理：
1．乙烯、丙烯及丁烯各异构体中微量水的分析；
2．各类聚合级烯烃或液化石油汽中微量氧、微量硫的分析；
3．各类聚合级烯烃中微量一氧化碳、二氧化碳的分析；
4．液态烃组成分析等。
5．用于永久性气体如：氮气、氢气、空气等微量水分析。

功能特点

1、液态烃水分闪蒸进样器采用大屏幕液晶显示，友好人机交流界面
2、液态烃水分闪蒸进样器实时显示各种参数内容，方便用户实时了解实验数据
3、液态烃水分闪蒸进样器采用进口流量计控制方案，实验数据更加精确
4、液态烃水分闪蒸进样器采用富兰德单片机控制系统，仪器运行稳定
5、液态烃水分闪蒸进样器可配置微量水分、露点仪、色谱等装置，应用广泛

技术参数

1、显示方式：LCD大屏幕液晶显示器。
2、显示内容：瞬间流量、累积流量、预置瞬间流量、预置累积流量、金属浴气化室温度、预置温度。
3、瞬时流量范围：0—1000SCCM(毫升)，可按用户要求加工定做。
4、累积流量范围：0—99999SCCM(毫升)，可按用户要求加工定做。
5、流量测量准确度：±1.0%(F.S)。
6、气化室温度范围：室温—100℃。
7、温度测量准确度：0.5℃。
8、使用环境：温度5℃—35℃；湿度低于75%。
9、使用电源：220V±10%,50Hz±1Hz。

​

联系人：汪呈铃

手机号码：15974177731