# COD(耗氧量)技术特点

1 方法依据：国家标准GB11914-89《水质-化学耗氧量测定-重铬酸钾》。

2 测量范围：4-50000 mg/L COD。

3 准确度：≥100mg/L时，不超过±10%；＜100mg/L时，不超过±8mg/L。

4 重复性：≥100mg/L时，不超过±10%；＜100mg/L时，不超过±6mg/L。

5 测量周期：最小测量周期为20分钟，据实际水样，可在5～120min任意修改消解时间。

6 采样周期：时间间隔（20～9999min任意可调）和整点测量模式。

7 校准周期：1～99天任意间隔任意时刻可调。

8 维护周期：一般每月一次，每次约30 min。

9 试剂消耗：小于0.35元/样品。

10 输出：RS-232；1路4-20mA选配。选配RS485接口；modbus通讯协议。

11 环境要求：温度可调的室内，建议温度+5～28℃；湿度≤90%（不结露）。

12 电源：AC230±10%V，50±10%Hz，5A。

13 尺寸：高1500×宽550×深450mm。

14 其他：异常报警和断电不会丢失数据；

触摸屏显示及指令输入；

异常复位和断电后来电，仪器自动排出仪器内残留反应物，自动恢复工作状态。

# NH3-N技术特点

1 方法依据：国家标准GB7478-87《水质-水杨酸氨的测定分光光度法》。

2 测量范围：0-1500mg/L 氨氮（分档0.0-50.0；0.0-150.0；10.0-500.0；30.0-1500.0mg/L）

3 准确度：不超过±10%。

4 重复性：不超过±10%。

5 测量周期：最小测量周期为20分钟，据实际水样，可在5～120min任意修改消解时间。

6 采样周期：时间间隔（20～9999min任意可调）和整点测量模式。

7 校准周期：1～99天任意间隔任意时刻可调。

8 维护周期：一般每月一次，每次约30 min。

9 试剂消耗：小于0.1元/样品。

10 输出：RS-232；1路4-20mA选配。选配RS485接口；modbus通讯协议。

11 环境要求：温度可调的室内，建议温度+5～28℃；湿度≤90%（不结露）。

12 电源：AC230±10%V，50±10%Hz，5A。

13 尺寸：高1500×宽550×深450mm。

14 其他：异常报警和断电不会丢失数据；

触摸屏显示及指令输入；

异常复位和断电后来电，仪器自动排出仪器内残留反应物，自动恢复工作状态。

# 总磷技术特点

2.1 方法依据：磷钼蓝法分光光度检测。

2.2 测量范围：0-500 mg/L 总磷（分档0-6mg/L；0-30mg/L；2-500mg/L）。

2.3 准确度：不超过±10%或不超过±0.2mg/L。

2.4 重复性：不超过±5%或不超过±0.2mg/L。

2.5 测量周期：最小测量周期为30分钟，据实际水样，可在5～120min任意修改消解时间。

2.6 采样周期：时间间隔（10～9999min任意可调）和整点测量模式。

2.7 校准周期：1～99天任意间隔任意时刻可调。

2.8 维护周期：一般每月一次，每次约30 min。

2.9 试剂消耗：小于0.50元/样品。

2.10 输出：2路RS-232；1路4～20mA。选配RS485接口；modbus通讯协议。

2.11 环境要求：温度可调的室内，建议温度+5～28℃；湿度≤90%（不结露）。

2.12 电源：AC230±10%V，50±10%Hz，5A。

2.13 尺寸：高1500×宽550×深450mm。

2.14 其他：异常报警和断电不会丢失数据；

触摸屏显示及指令输入；

异常复位和断电后来电，仪器自动排出仪器内残留反应物，自动恢复工作状态。