ZDYG-2088YA型中文在线浊度仪

1、光电传感器由光源、透镜、光电元件等组成，当光线通过被测液样时，与入射光成90°方向的散射光作用于光电元件，产生了随浊度变化的电信号，该信号与基准信号一起送入信号处理器。

2、信号处理器以集成电路为核心，构成性能稳定的电子线路，对信号进行放大、滤波、运算、补偿等处理，使其在整个测量范围内与被测液样的浊度成线性关系。

结构图

安装方式：壁挂式安装

技术指标

3、在线浊度仪采用四位数字显示，读数简捷、准确，精度较高，0-10NTU内保持三位有效小数，11-100NTU内保持二位有效小数。

1.量    程：  0～5.00 、0～10.00 、0～50.0 、0～100.0NTU、0～200.0NTU订货时指明

2.准 确 度： <FS（满量程）±5%

3.重 现 性： <FS±1%

4.分 辨 率： 0.001NTU/0.01NTU/0.1NTU

6.取 样 量： 200ml连续

7.适应温度： 4～40℃

8.相对湿度： <70%RH

9.电源电压： 200～240V，50HZ

10.功   耗： <25W

11.显示部分外形尺寸：    146×146×108（深）mm；开孔尺寸：138×138 mm；

12.传感器尺寸：          340（长）×280（宽）×160（深）mm；

13.水箱尺寸：            180（长）×160（宽）×80（深）mm；

13.重   量：             15kg

14.常规使用，多用于水质中含有杂质较少的情况下。