自动宾斯基-马丁闭口杯

闪点测试仪

BOHEMIA, NEW YORK • HOUSTON, TEXAS

自动宾斯基-马丁闭口杯

闪点测试仪

K71000自动宾斯基-马丁闭口杯闪点测试仪

技术参数

符合标准：ASTM D93方法A，B和C；IP 34；ISO 2719；DIN EN 22719；JIS K2265；NF M 07-019

检测系统：热电偶和电离环

温度范围：环境温度 - 405℃

加热速率：根据ASTM D93的方法A，B和C

搅拌速率；0 to 300±5 RPM

周期：每次5分钟急速风扇制冷系统

点火频率：用户可以根据每种基本方法选择

冷却：完整的双风扇系统：首先直接冷却测试杯，其次冷却测试杯周围的环境。

大气压：自动大气压闪点温度校准

点火气压最大值：1psi，40mBar/hPa

数据储存：仅限于PC硬盘的空间

温度校准：源自标准的三种方法

— 2点样品温度校准（标准）

— 多点（＞2）温度校准（可选）

— CRM校准 - 通过CRM测试的一种基于软件的自动校准功能

通讯：—LIMS连接，通过以太网或RS 232端口

—2个USB端口

保密：3个等级的密码保护

安全：着火预防、检测和抑制系统

电气要求：

110-240V 50/60Hz

测试方法

对于生物柴油，馏分燃料油，新润滑油，残留燃料油，浓缩残渣，用过的润滑油，石化液体固体混合物，在测试中趋向于形成表面膜的液态石油产品闪点的测试。

自动宾斯基-马丁闭口闪点测试仪

- 符合ASTM D93及相关标准

- 热电偶和电离环探测闪点

- 气或电点火：可在软件中选择，方便用户进行切换

- 闪点测定范围：环境温度至405℃

- 完整的双风扇冷却系统，使测试杯直接和环境进行热交换

- 8.4”LCD触摸显示屏，方便观察和操作

- 自动大气压校准

- 灭火系统，当着火时仪器可用惰性气体覆盖火焰自动灭火

自动宾斯基-马丁闪点分析仪是新一代高科技与一如既往的高质量的完美融合。系统软件运行完整的PC程序，运行于最新的Windows操作系统。8.4”LCD触摸界面能在一个单屏幕中显示全部的操作参数和结果。一个三位置机械提升系统能够用于杯盖和马达的组装，该系统配合软件能自动的在三个位置切换：开盖 — 清洁 — 测试杯接触位置测试。源自标准的两种闪点测试方式包括热电偶检测和电离环检测。仪器本地硬盘能储存超过65000个结果数据。完整的双风扇冷却系统能够使测试杯与周围的环境进行热交换。海量的用户程序包括：快速环境安全检测，闪点结果输入官方的EFP程序运行，提示用户更新样品，来确保不发生着火。此外，仪器自带惰性气体灭火系统。

规格尺寸 W×D×H（cm）

27.63×44.45×66.04

净重：27.22Kg