广州深华公司提供的奥豪斯STARTER 3100 专业实验室PH计质量过硬，物美价廉。

奥豪斯STARTER 3100 专业实验室PH计主要特点：
1.保障测量的精准度与便捷，更具有强大的多种功能，满足您的多样化需求；自带快速操作指南

2.多组缓冲液组可选，自动识别缓冲液；自动/手动终点；自动与手动温补

3.独立支架易于安装，可任意放置，具多种使用功能

4.99组存储，RS232可连接奥豪斯打印机打印，符合GLP/GMP要求

奥豪斯STARTER 3100 专业实验室PH计技术指标：

| 计量技术参数 | 电子单元测量范围：(-2.00～16.00) pH 测量范围：(0～14) pH, (-1999～1999) mV 仪器级别：0.01级 |
| --- | --- |
| 电子测量范围： | pH -2.00…16.00 pH mV –1999…1999 mV -10 ˚C~125 ˚C |
| 分辨率： | 0.01 pH；1mV；0.1℃ |
| 准确度： | ±0.01pH；±1mV；±0.5℃ |
| 缓冲溶液组： | 3组（中国、美国、欧洲） |
| 校准： | 3点 |
| 显示器： | 液晶 |
| 尺寸重量： | 约220W×175D×78Hmm/0.75kg |
| 数据存储： | 99个测量数据；最近一次校准数据 |
| 电源： | 110~240V/50Hz, DC 12V |
| pH输入 | BNC, 阻抗 > 10e+12 Ω |
| 温度输入 | Cinch, NTC 30 kΩ |
| 参比电极输入 | 2mm 香蕉插座 |
| 通讯输出： | RS232 |
| 温度补偿： | ATC&MTC |
| 结构： | 外壳材料ABS |

奥豪斯STARTER 3100 专业实验室PH计标准配置：

实验室pH计STARTER 3100 /B 订货号：30019775

●	STARTER 3100 主机仪表

●	12V DC 电源

●	独立电极支架

实验室pH计STARTER 3100 /F 订货号：30019776

●	STARTER 3100 主机仪表

●	12V DC 电源

●	独立电极支架

●	pH缓冲液粉剂套件(4.00; 6.86; 9.18)

●	ST310 三合一可充液电极

●	仪表保护罩

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。