# PM10/PM2.5大气粉尘检测仪

PM10/PM2.5大气粉尘检测仪概要

目前国产手持式的粉尘检测仪，流量小，误差大，无法保证测量精度，我公司成功解决这系列难题，为大气粉尘检测，提供一款：大流量，在线式，有远程通讯功能的，同时测量粒子数和浓度的高精度仪器。

国内空气在线检测主要通过：β射线，测量时间长，价格高达10万以上，金坛亿通公司最新研发一款：用激光原理。2分钟出一个检测结果，同时可以测量：PM10、PM2.5、粒子数和质量浓度的仪器。

众所周知，大气雾霾、粉尘颗粒、扬尘，是造成空气质量的主要元凶，随着对大气扬尘的在线检测要求，我公司根据：使用符合劳动行业标准《空气中粉尘浓度的光散射测定法》、卫生部标准《公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定方法-光散射法》。设计了一种在线检测仪，为在线检测和安装提供了一款高性能的检测仪器。

PM10/PM2.5大气粉尘检测仪结构

检测器外部空气进入吸引口，经迷宫式切割器除去粗大粒子，遮掉外部光线，进入检测器暗室。暗室内的平行光与受光部的视野成直角交叉构成灵敏区（图中斜线部分），粉尘通过灵敏区时，其90℃方向散射光透过狭缝射进光电倍增管转换成光电流，经光电流积分电路转换成与散射光成正比的单位时间内的脉冲数。因此记录单位时间内的脉冲数便可求出粉尘的相对质量浓度。

本仪器相对质量浓度单位使用CPM(Count Per Minute)，意为“每分钟的脉冲计数”，质量浓度单位使用mg/m3。

PM10/PM2.5大气粉尘检测仪使用场所

◎劳动卫生呼吸性粉尘               ◎总粉尘浓度的测定

◎工矿企业生产现场扬尘             ◎建设工地粉尘浓度连续在线监测

◎公共场所可吸入颗料物（PM10、PM2.5）以及环境监测部门大气飘尘的快速和在线检测。

PM10/PM2.5大气粉尘检测仪主要性能指标

○测量范围：0.001～100 mg/M3³；量程可以根据用户定做。

○检测灵敏度： 0.001 mg/M3³；（平均粒径0.3μm几何标准偏差1.25的硬脂酸粒

子校正的值）。有定时测量和连续测量功能。

○测定精度：±8％（相对校正粒子）、有湿度修正功能。

○测量原理：激光光散射原理 气体采样流量3L/分  微电脑触摸屏

○电脑显示屏：数字显示 ，K值任意设定。可以准确不同场所粒子质量浓度。

○在线直读：PM10、PM2.5的粒子数，分别显示，同时显示粉尘的浓度值，

○输 出：有485接口、可以和数据采集仪相连， 可以将检测数据远程传输到控制中心或者远程手机读取测量值。有报警功能

○数据：可以存储256组数据，

操作界面：微电脑   触摸屏，K值和校正系数，直读浓度。任意设置，

○测定时间：标准时间为90秒，用户可以任意设定。自动计算时间内的标准浓度。

○电 源：12V充电电池，可连续使用12小时，环境温度：-5～40℃

目前国内最专业的粉尘检测仪，可以方便各地，针对污染排放，实施在线粉尘检测。我们还提供数据采集仪，欢迎用户选择和使用我们的产品。

（金坛地区唯一生产该产品的企业）

金坛市亿通电子有限公司

地址：金坛市经济开发区华兴路180号

电话：0519-82616576  82616366           传真：0519-82613699

Http://www.eltong.com