产品名称：便携式四合一气体检测仪

产品型号：JSA8-M4

M4气体检测仪是一种高性能及多功能气体检测仪。可以灵活配置检测单种或多种有毒有害及可燃性危险气体。
M4气体检测仪采用防爆结构设计，采用高精度进口传感器，可以瞬时检测到氧气、可燃气体和有毒气体的存在，您可以根据需要选择扩散式或泵吸式进行采样，声光报警提示，保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。特点
-液晶显示、瞬时值、峰值、平均值显示
-开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检
-出众的音频声音报警，具有两级报警
-安全提示：定期闪灯，声音提示
-配有充电器，携带方便，坚固耐用                       
-维护费用低
-可带数据存储（选配）
-小巧、轻便、坚固
-支持CO,O2,H2S,可燃气体四种气体检测工作
-智能化程度高、操作方便
-扩散式

主要技术数据：

| 检测气体 | 量程 | 精度 | 响应时间 | 最小读数 | 传感器类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧气(O2) | 0-30%vol | ＜±3%(F.S) | <15s | 0.1% vol | EC |
| 可燃气体(Ex) | 0-100%LEL | ＜±3%(F.S) | <10s | 1% LEL | 催化燃烧 |
|  | 0-100%LEL | ＜±3%(F.S) | <10s | 1% LEL | NDIR |
| 一氧化碳(CO) | 0-1000/2000ppm | ＜±3%(F.S) | <25s | 1ppm | EC |
| 硫化氢(H2S) | 0-100ppm | ＜±3%(F.S) | <30s | 0.1/1ppm | EC |

其它指标：

| 显示 | 大屏幕液晶显示 | 工作温度 | -10∽45℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 报警 | 声、光报警 | 工作湿度 | 5-90%RH |
| 防爆标志 | Ex ibdIICT3 | 尺寸 | 单种气体 94mm×53mm×38mm 多种气体： 125mm×74mm×35mm |
| 检测方式 | 扩散式 | 重量 | 100g/220g（带充电器） |
| 电池 | 3.6V锂离子充电电池 |
| 直接读数 | 瞬时值、峰值、电池电压、TWA、STEL |