JSA5-C2H6O 乙醇检测仪：

●防爆等级为ExdⅡCT6

●高精度、长寿命的进口电化学乙醇传感器

●自动温度补偿、零点、满量程漂移补偿

●防高浓度气体冲击的自动保护功能

●全软件校准功能，用户也可自行校准，用3个按键实现，操作简单

- 三线制4～20mA输出

●两个电缆进线口，方便现场安装

●独立气室结构，传感器更换便捷

技术指标：

检测气体：空气中的乙醇

检测原理：电化学

检测方式：固定、在线检测，扩散式测量

测量范围：0-100ppm、200ppm、1000ppm、5000ppm、100%LEL

分辨率  ：0.01ppm、0.1ppm、0.1%LEL

精　　度：±3%FS

显示方式：液晶显示（可选）

响应时间：≤30秒

恢复时间：≤60秒

防爆标志：ExdⅡCT6

防爆连接螺纹：3/4"NPT

信号输出：4～20mA三线制标准电流(最大负载1500欧姆)

最大传输距离：1100米（Rvv0.75平方毫米屏蔽电缆）

工作温度：-20℃～+50℃

相对湿度：10%～95%RH （非凝露）

电　　源：24VDC±12VDC

最大功耗：2.5W

重    量：约1.5Kg