JSA5-O3 臭氧检测仪：

●防爆等级为ExdⅡCT6

●高精度、长寿命的进口电化学臭氧传感器

●自动温度补偿、零点、满量程漂移补偿

●防高浓度气体冲击的自动保护功能

●全软件校准功能，用户也可自行校准，用3个按键实现，操作简单

- 三线制4～20mA输出

●两个电缆进线口，方便现场安装

●独立气室结构，传感器更换便捷

技术指标：

检测气体：空气中的臭氧

检测原理：电化学

检测方式：固定、在线检测，扩散式测量

安装方式：壁挂式、管道式、流通式、泵吸式可选

测量范围：0-1ppm、5ppm、50ppm、100ppm、1000ppm

分辨率  ：0.001ppm（0~10ppm以内）、0.01ppm（0~100ppm以内）、0.1ppm（0~1000ppm）

精　　度：±3%FS

显示方式：液晶显示

响应时间：≤30秒

恢复时间：≤60秒

防爆标志：ExdⅡCT6

防爆连接螺纹：3/4"NPT

信号输出：4～20mA二线制标准电流(最大负载1500欧姆)

最大传输距离：1100米（Rvv0.75平方毫米屏蔽电缆）

工作温度：-20℃～+50℃

相对湿度：10%～95%RH （非凝露）

电　　源：24VDC±12VDC

重    量：约1.5Kg