JSA9-O2-H 高温氧气检测仪：

英国进口动态氧化锆传感器，温度范围：-100℃~700℃，传感器耐30%Vol二氧化硫气体腐蚀，是国内唯一一款可移动式进口氧化锆原理氧气检测仪

●     给电子元件提供必要的电源，
●     英国进口动态氧传感器

●       高精度、线性输出

●        量程可选：0-25% 或 0-100% O2

●         多种输出方式：4-20mA, 0-10VDC 和RS232 通信接口

●       外部触发自动或手动校准也可以通过板载按钮开关来启动校准

●         可以在空气中（20.7%O2）或其它任何已知氧浓度环境中校准

●       周期性的3.3VDC逻辑输出可以用作诊断目的直接监测氧泵循环

●       可调的输出滤波可实现快速、动态到慢速、稳定的输出响应

●        电源和传感器操作LED指示

●       可拆卸螺栓端子，方便接线

产品规格 :

最大额定值

供电电压      24VDC ± 10%（24VDC由220VAC转）

功耗          600mA max@ 24VDC

4~20mA负载   100-750Ω

温度要求

存储温度       -10 to 60°C
操作温度       -100 to 700°C 
尺寸             200×200×80mm（L×W×H）

性能参数：

| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出无效启动延迟（加热器预热时间） |  | 30 |  | S |
| 初始预热时间（直到输出稳定） | 5 | 10 |  | min |
| 测量范围（氧分压）（TBC） | 1 |  | 1000 | mbar |
| 精度（TBC） |  |  | 2 | %FS |
| 重复性（TBC） |  |  | 1 | %FS |
| 0-10VDC输出分辨率 |  |  | 0.01 | V |
| 4-20mA输出分辨率 |  |  | 0.01 | mA |
| RS232输出分辨率 |  |  | 0.01 | % |
| 响应时间（空气中0输出滤波） |  |  |  | s |