JSA5-CO2二氧化碳检测仪：

●防爆等级为ExdⅡCT6

●高精度、长寿命的进口红外二氧化碳传感器

●自动温度、湿度补偿、零点、满量程漂移补偿

●防高浓度气体冲击的自动保护功能

●三线制4～20mA输出，报警输出，继电器输出，RS232/485输出

●两个电缆进线口，方便现场安装

●独立气室结构，响应迅速, 优异的长期稳定性

技术指标：

检测气体：空气中的二氧化碳

检测原理：红外原理

检测方式：固定、在线检测，扩散式测量、泵吸式、流通式可选

测量范围：0-2000ppm、5000ppm、10000ppm、50000ppm、20%Vol，50%Vol、100%Vol

分辨率  ：1ppm或0.1%Vol（0-100%Vol）

精　　度：±3%FS

重 复 性：±1.0%

线性误差：±2.0%

不确定度：2%Rd

零点漂移：±2.0%FS/年

跨度漂移：≤±2.0% FS/年

显示方式：液晶显示（可选）

响应时间：≤10秒

恢复时间：≤30秒

防爆标志：ExdⅡCT6

防爆连接螺纹：3/4"NPT 或客户自定义

信号输出：4～20mA三线制标准电流(最大负载1500欧姆)

最大传输距离：1100米（RVV0.75三芯屏蔽电缆）

工作温度：-20℃～+70℃

相对湿度：10%～95%RH （非凝露）

电　　源：24VDC±5VDC

重    量：约1.5Kg