聚合物特性粘度测定仪FDT-0490

​

适用范围

符合GB12005.1、GB17931、GB14190等要求，全自动特性粘度测定仪具有自动化程度高、检测结果重复性好等特点

功能特点

1、液晶屏幕中文显示，人机对话界面，对预置温度、试验时间等参数，菜单提示式输入
2、执行元件采用先进的SSR，其特点无触点，无动作噪声，无火花，耐振动，长寿命。
3、加热器及导流筒等浴内部件采用不锈钢制作，耐腐耐用。  
4、自动计算毛细管常数与测试时间平均值的乘积；控温精度高，准确度好。
5、引进美国进口XECOM数据处理芯片，对数据进行快速精确的处理
6、采用双缸设计，更好的隔热和保护措施
7、自动读秒功能，自动计算结果

技术参数

1、控 温 设 置：室温～100℃  
2、样品数量：2管
3、恒 温 精 度：±0.1
4、显示方式：液晶显示
5、读秒方式：自动读秒
6、 热 器 功 率：1000W
7、工 作 电 源：220V±10% 50Hz
8、环 境 温 度：室温～35℃
9、重 量： 25kg