便携式水中臭氧检测仪  产品型号: JSA8-DO3

便携式水中臭氧检测仪，测定下限：0.05mg/L；测量范围：0.00-2.00mg/L；测量精度：≤±3%；响应时间：0.3秒；测量方法：采用国标DPD方法(GB11898－89)，臭氧与DPD试剂反应生成红色化合物。

便携式水中臭氧检测仪的详细介绍:

仪器原理：

JSA8-DO3臭氧测定仪的基本原理，是基于被测样品中臭氧与显色剂反应生成有色化合物对电磁辐射有选择性吸收而建立的比色分析法。仪器由硅光光源、透镜、比色瓶、光电管、信号微处理器构成，可直接在液晶屏上显示出被测样品中臭氧的含量。

技术指标：

·测定下限：0.05mg/L；

·测量范围：0.00-2.00mg/L；

·测量精度：≤±3%；

·响应时间：0.3秒；

·测量方法：采用国标DPD方法(GB11898－89)，臭氧与DPD试剂反应生成红色化合物。

·光 源：LED硅光二极管，波长为510nm。

·电 源：9V电池一节，可使用40小时以上，停止使用后10分钟自动关闭仪器。

·工作环境温度：0-40 0C

·尺 寸：140×70×30mm

·重 量：180g（含电池）

仪器特点：

·无可动部件，灵敏度高（测定下限为0.05mg/L）；

·动态线性范围宽(0.05-2.00mg/L)；

·样品和试剂用量少，分析速度快(测量一个样品只需3分钟)；

·脉冲供电，耗电量低(一节9V电池可使用40小时以上)；

·体积小、重量轻、操作方便(整机重180g)。