自动石油产品苯胺点测定仪FDW-0271

适用范围

苯胺点用来表现纯净的碳氢化合物的特性并用于显示烃类混合物里的芳烃含量。取等量的苯胺与样品或样品再加上n-庚烷，在控制的速率下加热并搅拌。在两相成均相后，将混合物在控制速率下冷却，则两相再分离的温度即为苯胺点或样品的混合苯胺点。

功能特点

1、使用改进薄膜技术(ASTM D611 Method E)来进行苯胺点与混合苯胺点的自动测定。

2、试样-苯胺混合物使用白金浸没式加热器直接加热，同时苯胺点以光电探测。

3、温度显示于 LED 显示器上

4、内部的压力调节器与螺线电子管允许使用冷却空气以进行快速的循环冷却或测定苯胺点温度，苯胺点低于或接近于 0°C (32°F) 时可以使用冷冻冷却空气来进行测定。

5、装备有用于加热器的可变控制器、光源以及搅拌器。箱体的外表面具有一层抗化学物品的聚亚安酯瓷釉漆。
6、自动取样系统 – 提供了非手工操作的苯胺点测定，以避免操作者接触到苯胺、 n-庚烷、以及测试样品。

7、自动添加测试组分的精确量到混合室里，随后在试验完成时，将测试混合物转移到废液容器里并用溶剂清洗混合室 。

​技术参数

1、符合以下技术规范：ASTM D611; IP 2; ISO 2977; DIN 51775; FTM 791-3601; NF M 07-021
2、测试范围: 0- 150°C (32 to 302°F) 
3、温度显示: 0-999.9°C
4、适用于的样品范围：浅色至深色的样品  
5、数字温度显示 
6、电源：115V, 50/60Hz, 单相, 0.4A；220-240V, 50/60Hz, 单相, 0.2A
7、尺寸 lxwxh (cm)：37x22x53
8、净重：14.7kg
9、运输重量: 21kg
包含的附件
带有排液管的标准 Pyrex™ 测试室n