全自动原油蒸馏测定仪FDR-4371

​

全自动原油馏程测定仪适用标准：GB/T2538-88 ，仪器装置符合SH/T0121《石油产品馏程测定装置技术条件》的各项规定。为单管模块化结构，采用低电压集中直接的蒸馏加热方式、内置小循环组块的冷浴恒温、美国进口红外线量筒读数系统、自动恒温的回收室，采用多单片机的主控部件，并具有自动完成大气压的实时检测自动修正，使其功能强大、工作稳定可靠、操作简单方便、节能环保的特点。适用范围

功能特点

1、大屏幕液晶显示，软件提示操作
2、全中文操作系统平台，多种操作模式可供客户编程使用
3、采用美国XEC进口红外量筒读书系统，分辨率高，识读刻度精度高，稳定性好
4、采用一键设定标定系统，人性化设计，彻底解决传统设备跟踪标定操作复杂的过程
5、采用美国HP精密跟踪系统，导轨无磨损，传动性优良，跟踪幅度可控制0.1ml
4、仪器可升级为计算机采用计算机控制（一般为液晶屏，无法升级为电脑）、蒸馏过程动态显示相关参数，加热功率实现自动优化
5、提供方法文件的新建及调用功能，足够的存储空间用于保存试验记录6、冷浴及量筒浴控温采用智能测控系统，提供各组别试验所需的条件7、自动判断结束条件并出具试验结果，可打印报表
8、软件设置有防过冲系统，可有效的防止气体的爆沸情况
9、可以根据客户需求，升级为计算机有线控制或无线控制（非标配，需要定制）

技术参数

1、使用环境：温度0 ～ 60 ℃   相对湿度：≤ 80%

2、显示： 彩色液晶触摸屏。

3、蒸馏速率： 4 ～ 5mL/min

4、冷浴恒温范围：-10～ +70℃

5、温度范围： 室温 ～ +400 ℃，分辨率： 0.1 ℃ 
6、体积检测范围： 0 ～ 100mL ，分辨率 0.1mL

7、测温元件： 进口检测元件

8、使用电源AC220V 50Hz，总功率：1.5kw